## Slide 1
LG 화학 1동 자동창고
ECS 시스템 구성도 및 업무 흐름도
ECS Renewal · 작성일 2026-09-21 · Ver 2.0
최종판 - 현장 기본 시험 완료 기준

## Slide 2
문서 이력
버전 | 일자 | 작성 | 내용
1.0 | 2026-09-05 | LGLS ECS Renewal | 최초 작성 (시스템 구성도, 입고·출고 플로우차트/다이어그램, 피킹, 예외) - 파일명 07_WCS_구성도_및_흐름도
2.0 | 2026-09-21 | LGLS ECS Renewal | 최종판 - 명칭 ECS 통일, 작업상태 전이 현행화(11/21/30/31 폐기, 16 추가, 입고 25→09), C/V#2 통로 사용권·겸용대 보호·알람 흐름 추가, 이중입고/공출고 작업상태 처리 미사용 반영
LG 화학 1동 ECS | 문서 이력
2

## Slide 3
시스템 구성도
모든 프로그램은 DB(LGLS_MCS_IO)를 매개로 구동한다. 화살표는 데이터가 흐르는 방향이다.
상위 시스템
WMS / IMS
상위 통신
WCS_TASK_HOST
스케줄러
IO_TASK
DB
Microsoft SQL Server
LGLS_MCS_IO
설비 통신
WCS_TASK_CV
운전 화면
Ecs.exe (Client)
설비 / PLC
XGT · C/V · S/C · RGV
O/R/M/D 수신 · S/E/F 송신 · TCP
XGT 1소켓
■ 각 프로그램의 역할
· 상위 통신 : WMS/IMS 전문을 작업(JOB_MST)으로 바꾸고
상태·완료·에러를 되보고한다. 완료 응답을 받으면 삭제.
· 스케줄러 : 작업 상태를 진행시키고 설비 지시(_OD)와
방향 지시(CMD_RQ_ID=DIR)를 쓴다.
· 설비 통신 : PLC 를 읽어 _RD·알람 코드를 쓰고, 지시를 PLC 에 전송.
· 운전 화면 : DB 를 보여주고 수동 지시·설정을 DB 에 기록한다.
설비와 직접 통신하지 않는다.
■ 한 줄 요약
프로그램끼리 직접 부르지 않는다.
모두 DB 를 통해 주고받으므로,
하나가 죽어도 지시와 상태는 DB 에 남는다.
LG 화학 1동 ECS | 시스템 구성도
3

## Slide 4
입고 플로우차트
작업 상태(JOB_STATUS)를 따라가는 판단 흐름. 로직1(124) 기준이며 로직2(130)·로직3(122)은 출발 트랙만 다르다.
시작 : 입고대에 파렛트 적재
상위 O 전문 수신 · 작업 생성 (99 → 10)
상위 통신 · 스케줄러
입고대 CV 이송 지시 (10 → 15)
RGV 픽업 트랙 도착 확인 (15 유지)
스케줄러
RGV 반송 (15 → 35 → 39)
픽업 트랙 → 크레인 통로
스케줄러 · RGV
도착 트랙 실물 확인 (39 → 15 또는 16)
스케줄러
크레인 반송 (→ 25)
S/C측 트랙 → 랙 셀
스케줄러 · 크레인
크레인 완료 신호 → 입고 완료 (25 → 09)
스케줄러
상위 F 전문 보고 → 응답 수신 시 삭제
상위 통신
■ RGV 지시 전 확인 조건
① 드롭칸 비어 있음 (칸 단위 2-deep)
② 출발·도착 트랙 H/S 신호 ON
③ RTV 자동·유휴, 다른 작업 반송 중 아님
④ 픽업 트랙 화물 = 이 작업의 화물
⑤ 도착 트랙에 착지 기록 대기(39) 작업 없음
⑥ 1호기행 : C/V#2 입고 사용권 확보
하나라도 아니면 지시하지 않고
로그에 보류 사유를 남긴다
■ 상태 코드
99 신규 10 CV 구동대기 15 CV 구동중
16 통로CV 구동중 ([CNF] IN_HS_STATUS=16)
35 RGV 구동중 39 RGV 구동완료
25 크레인 구동중 09 완료
※ 11 · 21 · 30 · 31 은 폐기
LG 화학 1동 ECS | 입고 플로우차트
4

## Slide 5
입고 플로우 다이어그램
누가 무엇을 하는지 시간 순서(왼쪽 → 오른쪽)로 본 흐름
WMS / IMS (외부 시스템)
상위 통신 (ECS)
스케줄러 (ECS)
설비 통신 (ECS)
설비 / PLC (외부 설비)
· 스케줄러는 설비에 직접 말하지 않는다. 지시를 DB(_OD)에 쓰면 설비 통신이 PLC 로 전송한다.
· 설비가 올린 완료 신호는 설비 통신이 관측해 Ack 를 돌려주고 DB(_RD)에 남긴다. 스케줄러는 그 값과 화물 위치를 보고 상태를 올린다.
· 입고는 크레인 완료 즉시 09(완료)가 되고, 상위 응답을 받으면 작업이 삭제된다. 응답이 없으면 RE_REPORT_09_SEC 간격으로 재보고한다.
O 전문
(작업 지시)
작업 생성
JOB_MST 99
CV 지시
99 → 10 → 15
PLC 쓰기
트래킹/목적지
컨베이어 이송
→ RGV 픽업
RGV 지시
15 → 35
반송지시 전송
RGV 반송
통로로 하역
하역 완료 신호
완료 관측 · Ack
COMPLETE_RD
35 → 39
→ 15/16
크레인 지시
→ 25
반송지시 전송
크레인 적재
셀에 저장
완료 신호
완료 관측 · Ack
25 → 09
F 전문 보고
응답
작업 삭제
LG 화학 1동 ECS | 입고 플로우 다이어그램
5
E
C
S

## Slide 6
출고 플로우차트
입고의 역순이다. 크레인이 먼저 움직이고, 출고대 RGV측 트랙에 실물이 기록되면 완료다.
시작 : 상위 O 전문(출발 셀 · 도착 작업대)
상위 통신
작업 생성 (99) → 크레인 구동대기 (20)
스케줄러
크레인 반송 (20 → 25 → 29)
랙 셀 → S/C측 트랙 · 상위 1차 완료보고
스케줄러 · 크레인
H/S 트랙 착지 확인 (29 → 16)
스케줄러
RGV 반송 (16 → 35 → 39)
통로 → 출고대 RGV측 트랙
스케줄러 · RGV
도착 트랙 작업번호 기록 확인 (39 → 09)
스케줄러
상위 F 전문 보고 → 응답 수신 시 삭제
상위 통신
출고대에서 지게차 반출 (ECS 책임 밖)
작업자
■ 출고 작업대
126 원부자재 불출대 (C/V#13, 로직1)
129 피킹 작업대 (C/V#14, 로직2)
122 입출고 겸용대 (C/V#11, 로직3)
크레인 출고 지시 전 확인
크레인 유휴 · 출고 H/S ON · 하차 트랙 빔
같은 크레인 출고가 CV 구간에 2건 미만
크레인당 사이클 1건 · 1호기는 출고 사용권
■ 상태 코드
99 신규 20 크레인 대기 25 구동중
29 크레인 완료(출고 1차 - 랙 셀 해제)
16 통로CV 구동중 35 · 39 RGV
09 완료 → 응답 시 삭제
※ 출고대 신호 경로 : 15 → 19 → 09
LG 화학 1동 ECS | 출고 플로우차트
6

## Slide 7
출고 플로우 다이어그램
누가 무엇을 하는지 시간 순서(왼쪽 → 오른쪽)로 본 흐름
WMS / IMS (외부 시스템)
상위 통신 (ECS)
스케줄러 (ECS)
설비 통신 (ECS)
설비 / PLC (외부 설비)
· 출고는 크레인이 먼저 움직인다. 크레인이 통로에 내려놓으면 컨베이어와 RGV 가 출고대까지 이어 나른다.
· 크레인 완료(29) 때 상위에 1차 완료보고를 보낸다(랙 셀 해제). 상태는 그대로 두고 작업은 계속 진행한다.
· RTV 완료만으로 끝내지 않는다. 출고대 RGV측 트랙에 작업번호가 실제로 기록된 것을 확인한 뒤 09 로 완료한다.
O 전문
(출고 지시)
작업 생성
JOB_MST 99
크레인 지시
99 → 20 → 25
반송지시 전송
크레인 출고
셀 → 트랙
완료 신호
완료 관측 · Ack
25 → 29
1차 완료보고 F
착지 29 → 16
RGV 지시 → 35
반송지시 전송
RGV 반송
→ 출고대
하역 완료 신호
완료 관측 · Ack
35 → 39
트랙 작업번호
기록
기록 관측
39 → 09
F 전문 보고
응답
작업 삭제
LG 화학 1동 ECS | 출고 플로우 다이어그램
7
E
C
S

## Slide 8
S/C#1 통로(C/V#2) 방향 전환 - 통로 사용권
입고 드롭(103→104)과 출고 반출(104→103)이 한 통로를 쓴다. 현장 설정 [CNF] CV2_DIR_MODE=2 : 지시를 낼 때만 방향을 바꾼다.
출고 - DriveSC (크레인 1호기 출고 후보 20)
입고 사용권 또는 입고 예약?
있음 → 보류
CV2_FAIR=1 이고
입고가 더 오래 기다림?
예 → 보류
출고 예약 (20초)
통로 방향 ≠ 출고?
→ DIR(1) 기록, 다음 사이클
출고 H/S ON → 크레인 지시
25 = 출고 사용권
(25 · 29 · 16, 35+통로 위 실물)
풀림 : RTV 가 출고 화물을 싣고 통로를 벗어날 때
입고 - DriveRGV (1호기행 입고 후보 15/16)
출고 사용권 또는 출고 예약?
있음 → 보류
FAIR=0 : 대기 출고 + 1호기 정상?
FAIR=1 : 출고가 더 오래?
예 → 양보
입고 예약 (20초)
통로 방향 ≠ 입고?
→ DIR(0) 기록, 다음 사이클
출발·도착 H/S ON → RTV 지시
35 = 입고 사용권
(35 · 39, 16/15+통로 위 실물)
풀림 : 크레인 1호기에 입고 지시(25)를 줄 때
■ 전환 방식 [CNF] CV2_DIR_MODE
값 | 동작
0 | 종전 - 입고 진행 → 출고 진행 → 대기 순 수시 전환
1 | 교착 때만 (코드 기본값) - 현재 방향 작업이 없으면 전환, 크레인 25 가 아니고 CV2_STALL_SEC(60초) 무진행이면 강제 전환(DIRF)
2 | 통로 사용권 (현장 설정) - 왼쪽 흐름
■ 방향 지시 (CV_DATA.CMD_RQ_ID)
ID | 의미 / 설비 통신 처리
DIR | 일반 - 현재 방향 화물이 남아 있으면 보류
DIRF | 교착 해제 - 화물 보류 없이 즉시
DIRW | HOST 입고 복귀 - 빈 뒤 DIR 로 승격
DIRM | 운전 화면 수동 - 즉시, 자동 지시 120초 억제
함께 동작하는 보호
· 크레인당 사이클 1건 지시 (09-16 교착 방지)
· 통로에 입고 화물·RTV 1호기행 입고 지시 → 1호기 출고 보류
· 1호기 출고 25/29/16 · 통로 출고 화물 → 1호기행 입고 보류
· CV2_FAIR 0 = 출고 우선(현장) / 1 = 번갈아
LG 화학 1동 ECS | C/V#2 통로 사용권
8

## Slide 9
겸용 입출고대(122) 입고 전환 보호 · 모드 전환
출고 화물이 막 도착한 순간 입고로 뒤집히면 벨트가 화물을 121 로 되끌어 갇힌다(09-16 실측). 입고(0) 전환은 모든 경로가 아래 검사를 지난다.
IsDualStnClearForInbound(122)
입고 전환 요청
(자동 복귀 · HOST DIRW 승격 · RequestCvDirection)
121 · 122 화물 센서 0, 트래킹 0 ?
아니오 → 보류
빈 상태가 3초 이상 연속 관측?
아니오 → 대기
122 행 출고가 15초 안에 완료(09/19/39)?
예 → 보류
작업대로 오는 출고 진행 중?
예 → 보류
DIR(0) 기록 → 설비 통신이 방향 워드 기록
■ 상위 모드 전환(M 전문)
· WMS 가 101(122) 또는 110(103)의 모드를 보낸다.
· 출고(1) : 즉시 CMD_RQ_ID=DIR 로 기록.
· 입고(0) : DIRW(대기)로 기록 → IO_TASK PromotePendingDirection 이
작업대와 짝 트랙이 비고, 122 는 위 검사를 통과하면 DIR 로 승격.
■ 겸용대 CV 지시 보류 (DriveCV)
· 122 로 오는 출고가 RTV 에 지시돼 있으면 122 발 입고 CV 지시 보류
· 1호기 출고가 끝나지 않았으면 122 발 1호기행 입고 CV 지시 보류
· 122 행 출고 CV 지시 전에 방향이 입고면 출고(1)로 먼저 전환
■ 수동 전환 우선
· 운전 화면에서 방향 칸을 더블클릭하면 DIRM 으로 즉시 기록된다.
· 그 뒤 [CNF] MANUAL_DIR_HOLD_SEC(기본 120초) 동안
자동 방향 지시(RequestCvDirection)를 내지 않는다.
LG 화학 1동 ECS | 겸용대 보호 · 모드 전환
9

## Slide 10
피킹 작업대 흐름 (102)
129(출고)와 130(재입고)은 물리적으로 한 자리다. IMS 는 둘을 하나의 작업대 102 로 본다.
출고 흐름
랙 → 129 도착
작업자 피킹
필요 수량만 꺼냄
PLC 인계
#30 ON → #29 OFF
재입고 흐름
130 → 131 → 랙
■ PLC 사양(시나리오 슬라이드 13)에 적힌 인계 순서
① 화물이 #29 에 도착 → W.O 비트 ON, 트래킹 유지
② PLC Unload Request #2 ON → ECS Ack ON (작업자 피킹 구간)
③ 반출 완료 → PLC Unload Complete #2 ON → ECS Ack ON → 양쪽 OFF
④ Pallet Exist #30 ON (아직 #29 도 ON)
⑤ Pallet Exist #29 OFF ※ 사양 주석 : "출고 영역 #29 bit 만 지움"
운영 기준
· 재입고는 상위의 새 O 전문(출발 102 → 내부 130)으로 시작한다. RGV 픽업 트랙은 131 이다(C/V#15 슬롯 순서 131,132,130).
· 상위 보고 시 129 · 130 은 모두 102 로 되돌린다.
· 피킹대 라인은 3칸이라 입고 드롭 판정이 칸 단위로 3-deep 이 된다.
LG 화학 1동 ECS | 피킹 작업대 흐름
10

## Slide 11
알람 · 에러 흐름 (PLC 알람 리스트 2026-09-17)
PLC 알람을 설비 통신이 코드로 바꿔 DB 에 남기고, 상위 통신이 E 전문으로 보고한다. 스케줄러는 에러 설비에 지시하지 않는다.
설비 / PLC
알람코드 워드
알람 비트 M55xx·M56xx
설비 통신
WCS_TASK_CV
VehThread · CvThread
DB
ERR_CODE_RD / ERROR_CODE
EQP_ERR_HIS 이력
상위 통신
GetErrorReport
HOST_ERR_SEND_YN=N 대상
WMS / IMS
E 전문 수신
ErrorKind · 코드
설비 | PLC 신호 | DB 기록 | 비고
스태커 크레인 | 알람코드 워드 (SC_ERR_CODE_BLOCK=0 상시) | SC_DATA_LGLS.ERR_CODE_RD | 코드표 EQP_ECD_MST 구분 SC_LGLS
메인 C/V | 과부하 비트 M5501 ~ M550D | CV_DATA.ERROR_CODE '0119' ~ '0131' | CvThread.CvMainAlarmBits - 비트 OFF 면 그 코드일 때만 0
RGV | 알람 비트 M5601 ~ M560F | RTV_DATA_LGLS.ERR_CODE_RD | VehThread.ReadRgvAlarmBitCode - 코드 워드가 0 일 때 사용
공통 | - | EQP_ERR_HIS | 운전 화면 [설비에러이력]. [CNF] MAIN_ALM_BITS=0 이면 비트 읽기 끔
■ 크레인 에러 ErrorKind (EcsComA.ini [Host])
코드 | ErrorKind | 의미
73 · 74 (ScDualCodes) | 1 | 좌 · 우측 렉 이중입고
75 (ScEmptyCodes) | 3 | 공출고
그 밖 | 0 | 기계적 에러
스케줄러의 처리
· MonitorAlarm : 새 알람 코드를 로그로만 남긴다.
· DriveSC / DriveRGV / DriveCV 는 에러 코드가 있는 설비에 지시하지 않는다.
LG 화학 1동 ECS | 알람 · 에러 흐름
11

## Slide 12
예외 처리 흐름
완료는 설비 신호로만 판정한다. 자동으로 밀어내지 않고, 멈춘 작업은 경고를 남겨 사람이 처리한다.
■ 이중입고(73/74) · 공출고(75)
→ 이 현장은 작업상태 자동 처리를 쓰지 않는다
① 크레인 알람코드 → SC_DATA_LGLS.ERR_CODE_RD, EQP_ERR_HIS
② 상위에 E 전문 보고 (ErrorKind 1 / 3)
③ 에러가 난 크레인에는 새 지시를 내지 않는다
④ 08/07(에러) · 06/05(재지정) 상태 전환은 하지 않는다
⑤ 운전자가 설비와 작업을 확인해 처리한다
■ 작업 체류 (설비 무응답)
→ 체류 복구(시간 기반 자동 완료)는 2026-09-17 폐기
① CheckStalledJobs : 1분마다, 300초 이상 멈춘 작업 경고
([CNF] JOB_STALL_WARN_SEC, 0 = 감시 끔)
② 상태를 자동으로 바꾸지 않는다 - 실물 위치를 잃지 않기 위함
③ 사람이 화물을 제자리에 옮긴 뒤 [강제완료]
(S/C 25 → 29, RTV 35 → 39, 설비가 화물을 들고 있으면 거부)
설비 에러 해제는 운전 화면의 기능이 아니다
S/C · RGV 에러는 설비(조작반)에서 해제한다. 설비가 알람 해제를 알리면 설비 통신이 Ack 하고 에러 코드를 내린다.
[환경설정] 의 "시간 기반 자동 처리" 는 기본 사용 안 함이다. 켰을 때만 경과시간으로 완료를 추정한다.
■ 그 밖의 정체와 조치
상황 | 조치
작업 삭제 뒤 RTV/크레인에 지시 흔적이 남음 | SweepOrphanVehicleData 가 자동 정리 (지시 소비 · 차상 빔 · 유휴 · 작업 없음)
상위 완료 응답이 오지 않음 | 09 로 유지, EcsComA.ini [Host] RE_REPORT_09_SEC(기본 60초) 간격 재보고
상태바 EQUIP / HOST / SCH 빨강 | 해당 서버 프로그램 재기동 (지시는 DB 에 남아 이어서 진행된다)
C/V#2 통로 방향이 한쪽에 묶임 | CV2_DIR_MODE 확인. 필요 시 운전 화면에서 방향 칸 더블클릭(수동 전환)
LG 화학 1동 ECS | 예외 처리 흐름
12