## Slide 1
LG 생명과학 물류창고 시스템
반송 시나리오 6종
입출고대 #22 입출고 · 26 입고대 / 24 출고대 · 30 입고대 / 29 피킹대
S/C #1 기준 다이어그램 + S/C #1~#5 호기 병기
V2.0 2026-08-20

## Slide 2: 목 차
각 시나리오는 개요 1장 + 구간 다이어그램 8장 + 호기 병기 4장 = 13장으로 구성된다.
1 1. 입출고대 #22 → S/C 입고 (C/V #11 → RGV → 통로 → S/C → 랙) 슬라이드 3 ~ 15
2 2. S/C → 입출고대 #22 출고 (랙 → S/C → 통로 → RGV → C/V #11) 슬라이드 16 ~ 28
3-1 3-1. 26 입고대 → S/C 입고 (C/V #13 → RGV → 통로 → S/C → 랙) 슬라이드 29 ~ 41
3-2 3-2. S/C → 24 출고대 출고 (랙 → S/C → 통로 → RGV → C/V #12) 슬라이드 42 ~ 54
4-1 4-1. 30 입고대 → S/C 입고 (C/V #15 → RGV → 통로 → S/C → 랙) 슬라이드 55 ~ 67
4-2 4-2. S/C → 29 피킹대 출고 (랙 → S/C → 통로 → RGV → C/V #14) 슬라이드 68 ~ 80
공통 규약
좌측 EQP = 설비(PLC) 측 신호 · 우측 ECS = WCS 측 응답/지시
%MX = M 비트 절대주소 · %DW = D 워드(%DB = 워드×2) · %RB = R 바이트
호기 병기 슬라이드는 같은 단계를 S/C #1~#5 로 옮겼을 때의 주소를 전부 나열한다.

## Slide 3: 반송 시나리오 1. 입출고대 #22 → S/C 입고 (C/V #11 → RGV → 통로 → S/C → 랙)
경로(호기별) — PlcAddressMap.xml <CraneMap> 기준
S/C #1 : 입고통로 C/V #2 RGV측 #3 → S/C측 #4
S/C #2 : 입고통로 C/V #4 RGV측 #7 → S/C측 #8
S/C #3 : 입고통로 C/V #6 RGV측 #11 → S/C측 #12
S/C #4 : 입고통로 C/V #8 RGV측 #15 → S/C측 #16
S/C #5 : 입고통로 C/V #10 RGV측 #19 → S/C측 #20
구간 구성 (이어지는 슬라이드)
① C/V (17 스텝) … 다이어그램 4·5 호기 병기 12
② RGV (16 스텝) … 다이어그램 6·7 호기 병기 13
③ C/V (15 스텝) … 다이어그램 8·9 호기 병기 14
④ S/C (17 스텝) … 다이어그램 10·11 호기 병기 15
※ 모든 주소는 PlcAddressMap.xml 에서 계산되었다. XML 을 고치면 EQP_TASK · EQP_SIM · 본 문서가 함께 바뀐다.
주소식 : base = origin + (설비번호 - numberFrom) × stride , 주소 = base + offset

## Slide 4
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ① : 입출고대 #22 → #21, C/V #11)
EQP
ECS
입고대에 Pallet 적재 됨. #22
22
21
C/V #11
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 ON
M036.4 %MX580 ON
Load Complete#2
M090.4 %MX1444 ON
Load Complete Ack#2
M090.4 %MX1444 OFF
Load Complete Ack#2
M036.4 %MX580 OFF
Load Complete#2
ECS는 WMS에서 반송정보를 받아 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0102~R0103 %RB204~%RB206)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#21로 Conveyor move
Direction Mode Check(D0310 → %DW490(%DB980))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0310 → %DW490(%DB980) “0”
#21 Pallet 도착
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 ON
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#22 영역에서 #21영역으로
JOB NO(R0100~R0101 %RB200~%RB202)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
Direction 모드 변경은 관련 방향 Job이 없을 경우만 일어나야 함.
Direction 방향 반대일 경우 대기
* 앞에 C/V가 exist Off하고 뒤에 On 사이의 갭 ?
※ V1.0 구현확인: ① 방향 전환 시 반대방향 Job 유무 확인 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) ② ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치)

## Slide 5
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ① : 입출고대 #22 → #21, C/V #11)
EQP
ECS
22
21
C/V #11
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV가 도착하여 Load 완료
M036.1 %MX577 ON
Unload Complete#1
M090.1 %MX1441 ON
Unload Complete Ack#1
M090.1 %MX1441 OFF
Unload Complete Ack#1
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 OFF
M036.6 %MX582 OFF
W.O
M036.1 %MX577 OFF
Unload Complete#1
JOB NO (R0100~R0101 %RB200~%RB202)
M036.6 %MX582 ON
W.O
최종 Unload 시점에 R 영역 Data 삭제는 누가 하는가?
 Tracking 영역 삭제는 PLC쪽에서 처리해주면 됨.
※ V1.0 구현확인: ECS는 Complete OFF 수신 시 Ack OFF 처리 없음 — Ack 리셋은 PLC 래더 담당 전제 (Conveyor.cs OnUnload/LoadComplete)

## Slide 6
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #21 → C/V #2 #3)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0370(%DW848)=00/00/21, To : D0373(%DW851)=00/00/03,
Job No : D0376(%DW854)=작업번호)
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV : #21 에서 Load 완료 → C/V #2 #3 으로 주행
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
※ 구표기 D0530 → D0370 정정 (메모리맵 'Word 영역 : ECS' 의 RGV#1 명령블록 = D0370). To = 00/00/03 = C/V #2 의 #3 (RGV측 포트)

## Slide 7
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #21 → C/V #2 #3)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack 는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)
→ 다음 : RGV 가 C/V #2 의 #3 에 Unload 완료 → ③ 통로 C/V 시나리오로 이어짐

## Slide 8
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
RGV 도착 #3에 Unload 완료
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
M018.2 %MX290 ON
Load Complete#1
M081.2 %MX1298 ON
Load Complete Ack#1
M081.2 %MX1298 OFF
Load Complete Ack#1
M018.2 %MX290 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “0”
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#4로 Conveyor move
#4 Pallet 도착
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#3영역에서 #4영역으로
JOB NO(R0012~R0013 %RB24~%RB26)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) / IN_READY_02·OPERATION_MODE 는 판독만 하고 배차 조건에 미활용
※ V1.3 : C/V #2 는 S/C #1 의 입고·출고 겸용 통로(방향전환형). 입고 방향값 = 0

## Slide 9
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M018.3 %MX291 ON
Unload Complete#2
M081.3 %MX1299 ON
Unload Complete Ack#2
M081.3 %MX1299 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.3 %MX291 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제
※ V1.3 : M018.3(%MX291) 'Unload Complete#2' 는 정상 표기 — 신호명이 C/V 기준이므로 S/C 가 화물을 실어가면 C/V 는 '하역완료(Unload)' 를 보고한다. 운영DB 태그도 CONVEYOR:2.UNLOAD_COMPLETE_02 로 일치
→ 다음 : S/C #1 이 #4 에서 Load 완료(④ S/C 반송의 Load Complete 와 동일 시점)

## Slide 10
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.0 %MX1536 ON
M096.0 %MX1536 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0320(%DW768)=00/00/04, To : D0323(%DW771)=좌우/Bay/Level,
Job No : D0326(%DW774)=작업번호)
RUN = 2
Pallet Presence ON
M048.0 %MX768 ON
D0160 → %DW256(%DB512)
On S/C (R0300~R0301 %RB600~%RB602)
Load Complete
M049.0 %MX784 ON
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.0 %MX784 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 OFF
●
●
●
S/C #1 : C/V #2 의 #4 에서 Load 완료 → 랙 셀로 주행
%DW256 → %DB512 (256×2=512)
※ S/C #1 명령블록 = D0320~ (메모리맵 'Word 영역 : ECS'). From = 00/00/04 = C/V #2 의 #4 (S/C측 픽업포트), To = 좌우(01|02)/Bay(2자리)/Level(2자리) 랙 셀

## Slide 11
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
●
●
●
Pallet Presence OFF
M048.0 %MX768 OFF
Unload Complete
M049.1 %MX785 ON
Unload Complete Ack
M096.2 %MX1538 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.1 %MX785 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.2 %MX1538 OFF
* S/C 는 From = 00/00/포트(픽업 포트), To = 좌우(01|02)/Bay/Level 의 셀 좌표(열/연/단)를 사용 — RGV(포트↔포트)와 다르다
M049.4 %MX788 ON
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 ON
Transfer Complete
M049.4 %MX788 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 OFF
※ V1.3 : Transfer Complete Ack(M096.5)는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(S/C #1 Ack 블록 B0600~B0604) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs / WCS VehThread)
→ 랙 적치 완료(Unload Complete → IDLE) = 입고작업 종료. 반자동 작업이면 HOST 보고 없이 JOB 삭제, 자동 작업이면 HOST 완료(F) 보고

## Slide 12: [호기 병기] 입출고대 #22 입고 ① C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 1/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
1 | EQP ▲ | 입출고대 #22 적재 감지 (작업자 투입) | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593
2 | EQP ▲ | Load Complete #2 ON (적재 완료) | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580
3 | ECS ▲ | Load Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444
4 | EQP ▼ | Load Complete #2 OFF | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580 | C/V #11 M036.4 %MX580
5 | EQP ▼ | Load Complete Ack #2 OFF (설비 리셋) | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444 | C/V #11 M090.4 %MX1444
6 | ECS 값 | 방향 확인 - 입고 '0' | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490
7 | ECS 값 | JOB NO 최초 기록 (적재 위치) | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516
8 | EQP ▼ | 적재 위치 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593
9 | EQP ▲ | 반출 위치 Pallet Exist ON (도착) | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592
10 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 반출 위치로 이동 | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512
11 | EQP ▲ | W.O 보고 (RGV Call) | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582
12 | EQP ▼ | 반출 위치 Pallet Exist OFF (RGV Load 완료) | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592
13 | EQP ▲ | Unload Complete #1 ON (RGV 픽업) | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577
14 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441
15 | EQP ▼ | Unload Complete #1 OFF | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577 | C/V #11 M036.1 %MX577
16 | EQP ▼ | Unload Complete Ack #1 OFF (설비 리셋) | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441 | C/V #11 M090.1 %MX1441
17 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582 | C/V #11 M036.6 %MX582
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 13: [호기 병기] 입출고대 #22 입고 ② RGV 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 2/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
18 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
19 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616
20 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848
21 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (통로 C/V RGV측 포트) | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851
22 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854
23 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (RGV 적재) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
24 | ECS 값 | On RGV - 탑재 화물번호 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568
25 | EQP ▲ | Load Complete ON | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
26 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617
27 | ECS 값 | Transfer Complete Location | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339
28 | EQP ▼ | Load Complete OFF | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
29 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (하역) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
30 | EQP ▲ | Unload Complete ON | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
31 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618
32 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
33 | ECS 값 | IDLE 복귀 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 14: [호기 병기] 입출고대 #22 입고 ③ C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 3/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
34 | EQP ▲ | RGV측 Pallet Exist ON (RGV 하역 완료) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #4 M023.0 %MX368 | C/V #6 M027.0 %MX432 | C/V #8 M031.0 %MX496 | C/V #10 M035.0 %MX560
35 | EQP ▲ | Load Complete #1 ON | C/V #2 M018.2 %MX290 | C/V #4 M022.2 %MX354 | C/V #6 M026.2 %MX418 | C/V #8 M030.2 %MX482 | C/V #10 M034.2 %MX546
36 | ECS ▲ | Load Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #2 M081.2 %MX1298 | C/V #4 M083.2 %MX1330 | C/V #6 M085.2 %MX1362 | C/V #8 M087.2 %MX1394 | C/V #10 M089.2 %MX1426
37 | EQP ▼ | Load Complete #1 OFF | C/V #2 M018.2 %MX290 | C/V #4 M022.2 %MX354 | C/V #6 M026.2 %MX418 | C/V #8 M030.2 %MX482 | C/V #10 M034.2 %MX546
38 | ECS 값 | 방향 확인 - 입고 '0' | C/V #2 %DW481 | C/V #4 %DW483 | C/V #6 %DW485 | C/V #8 %DW487 | C/V #10 %DW489
39 | ECS 값 | JOB NO 기록 (RGV측 위치) | C/V #2 %RB32 | C/V #4 %RB96 | C/V #6 %RB160 | C/V #8 %RB224 | C/V #10 %RB288
40 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #4 M023.0 %MX368 | C/V #6 M027.0 %MX432 | C/V #8 M031.0 %MX496 | C/V #10 M035.0 %MX560
41 | EQP ▲ | S/C측 Pallet Exist ON (도착) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #4 M023.1 %MX369 | C/V #6 M027.1 %MX433 | C/V #8 M031.1 %MX497 | C/V #10 M035.1 %MX561
42 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 S/C측으로 이동 | C/V #2 %RB36 | C/V #4 %RB100 | C/V #6 %RB164 | C/V #8 %RB228 | C/V #10 %RB292
43 | EQP ▲ | W.O 보고 (S/C Call) | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #4 M022.6 %MX358 | C/V #6 M026.6 %MX422 | C/V #8 M030.6 %MX486 | C/V #10 M034.6 %MX550
44 | EQP ▼ | S/C측 Pallet Exist OFF (S/C Load 완료) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #4 M023.1 %MX369 | C/V #6 M027.1 %MX433 | C/V #8 M031.1 %MX497 | C/V #10 M035.1 %MX561
45 | EQP ▲ | Unload Complete #2 ON (S/C 픽업) | C/V #2 M018.3 %MX291 | C/V #4 M022.3 %MX355 | C/V #6 M026.3 %MX419 | C/V #8 M030.3 %MX483 | C/V #10 M034.3 %MX547
46 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #2 M081.3 %MX1299 | C/V #4 M083.3 %MX1331 | C/V #6 M085.3 %MX1363 | C/V #8 M087.3 %MX1395 | C/V #10 M089.3 %MX1427
47 | EQP ▼ | Unload Complete #2 OFF | C/V #2 M018.3 %MX291 | C/V #4 M022.3 %MX355 | C/V #6 M026.3 %MX419 | C/V #8 M030.3 %MX483 | C/V #10 M034.3 %MX547
48 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #4 M022.6 %MX358 | C/V #6 M026.6 %MX422 | C/V #8 M030.6 %MX486 | C/V #10 M034.6 %MX550
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 15: [호기 병기] 입출고대 #22 입고 ④ S/C 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 4/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
49 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
50 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | S/C #1 M096.0 %MX1536 | S/C #2 M097.0 %MX1552 | S/C #3 M098.0 %MX1568 | S/C #4 M099.0 %MX1584 | S/C #5 M100.0 %MX1600
51 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | S/C #1 %DW768 | S/C #2 %DW784 | S/C #3 %DW800 | S/C #4 %DW816 | S/C #5 %DW832
52 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (랙 셀(열/연/단)) | S/C #1 %DW771 | S/C #2 %DW787 | S/C #3 %DW803 | S/C #4 %DW819 | S/C #5 %DW835
53 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | S/C #1 %DW774 | S/C #2 %DW790 | S/C #3 %DW806 | S/C #4 %DW822 | S/C #5 %DW838
54 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (S/C 적재) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
55 | ECS 값 | On S/C - 탑재 화물번호 | S/C #1 %RB1536 | S/C #2 %RB1540 | S/C #3 %RB1544 | S/C #4 %RB1548 | S/C #5 %RB1552
56 | EQP ▲ | Load Complete ON | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
57 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.1 %MX1537 | S/C #2 M097.1 %MX1553 | S/C #3 M098.1 %MX1569 | S/C #4 M099.1 %MX1585 | S/C #5 M100.1 %MX1601
58 | ECS 값 | S/C 현재위치(열/연/단) | S/C #1 %DW262 | S/C #2 %DW278 | S/C #3 %DW294 | S/C #4 %DW310 | S/C #5 %DW326
59 | EQP ▼ | Load Complete OFF | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
60 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (랙 적치 완료) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
61 | EQP ▲ | Unload Complete ON | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
62 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.2 %MX1538 | S/C #2 M097.2 %MX1554 | S/C #3 M098.2 %MX1570 | S/C #4 M099.2 %MX1586 | S/C #5 M100.2 %MX1602
63 | ECS 값 | Transfer Complete Location | S/C #1 %DW259 | S/C #2 %DW275 | S/C #3 %DW291 | S/C #4 %DW307 | S/C #5 %DW323
64 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
65 | ECS 값 | IDLE 복귀 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 16: 반송 시나리오 2. S/C → 입출고대 #22 출고 (랙 → S/C → 통로 → RGV → C/V #11)
경로(호기별) — PlcAddressMap.xml <CraneMap> 기준
S/C #1 : 출고통로 C/V #2 S/C측 #4 → RGV측 #3
S/C #2 : 출고통로 C/V #3 S/C측 #6 → RGV측 #5
S/C #3 : 출고통로 C/V #5 S/C측 #10 → RGV측 #9
S/C #4 : 출고통로 C/V #7 S/C측 #14 → RGV측 #13
S/C #5 : 출고통로 C/V #9 S/C측 #18 → RGV측 #17
구간 구성 (이어지는 슬라이드)
① S/C (17 스텝) … 다이어그램 17·18 호기 병기 25
② C/V (15 스텝) … 다이어그램 19·20 호기 병기 26
③ RGV (16 스텝) … 다이어그램 21·22 호기 병기 27
④ C/V (10 스텝) … 다이어그램 23·24 호기 병기 28
※ 모든 주소는 PlcAddressMap.xml 에서 계산되었다. XML 을 고치면 EQP_TASK · EQP_SIM · 본 문서가 함께 바뀐다.
주소식 : base = origin + (설비번호 - numberFrom) × stride , 주소 = base + offset

## Slide 17
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ① : S/C #1 반송 랙 → C/V #2 #4)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.0 %MX1536 ON
M096.0 %MX1536 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0320(%DW768)=랙 셀(좌우/Bay/Level), To : D0323(%DW771)=00/00/04좌우/Bay/Level,
Job No : D0326(%DW774)=작업번호)
RUN = 2
Pallet Presence ON
M048.0 %MX768 ON
D0160 → %DW256(%DB512)
On S/C (R0300~R0301 %RB600~%RB602)
Load Complete
M049.0 %MX784 ON
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.0 %MX784 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 OFF
●
●
●
S/C #1 : 랙 셀에서 Load 완료 → C/V #2 의 #4 로 주행
%DW256 → %DB512 (256×2=512)
※ S/C #1 명령블록 = D0320~ (메모리맵 'Word 영역 : ECS'). To = 00/00/04 = C/V #2 의 #4 (S/C측 하역포트), From = 좌우(01|02)/Bay(2자리)/Level(2자리) 랙 셀

## Slide 18
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ① : S/C #1 반송 랙 → C/V #2 #4)
●
●
●
Pallet Presence OFF
M048.0 %MX768 OFF
Unload Complete
M049.1 %MX785 ON
Unload Complete Ack
M096.2 %MX1538 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.1 %MX785 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.2 %MX1538 OFF
* S/C 는 To = 00/00/포트(하역 포트), From = 좌우(01|02)/Bay/Level 의 셀 좌표(열/연/단)를 사용 — RGV(포트↔포트)와 다르다
M049.4 %MX788 ON
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 ON
Transfer Complete
M049.4 %MX788 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 OFF
※ V1.3 : Transfer Complete Ack(M096.5)는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(S/C #1 Ack 블록 B0600~B0604) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs / WCS VehThread)
→ 통로 C/V 하역 완료(Unload Complete → IDLE) = 다음 : 통로 C/V 로 이송. 반자동 작업이면 HOST 보고 없이 JOB 삭제, 자동 작업이면 HOST 완료(F) 보고

## Slide 19
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ② : 통로 C/V #2 #4 → #3 → RGV 픽업)
S/C 도착 #4에 Unload 완료
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
M018.4 %MX292 ON
Load Complete#2
M081.4 %MX1300 ON
Load Complete Ack#2
M081.4 %MX1300 OFF
Load Complete Ack#2
M018.4 %MX292 OFF
Load Complete#2
ECS는 출고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 1이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “1”
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#3로 Conveyor move
#3 Pallet 도착
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#4영역에서 #3영역으로
JOB NO(R0010~R0011 %RB20~%RB22)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) / IN_READY_02·OPERATION_MODE 는 판독만 하고 배차 조건에 미활용
※ V1.3 : C/V #2 는 S/C #1 의 입고·출고 겸용 통로(방향전환형). 출고 방향값 = 1

## Slide 20
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ② : 통로 C/V #2 #4 → #3 → RGV 픽업)
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV이 도착하여 Load 완료
M018.1 %MX289 ON
Unload Complete#1
M081.1 %MX1297 ON
Unload Complete Ack#1
M081.1 %MX1297 OFF
Unload Complete Ack#1
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.1 %MX289 OFF
Unload Complete#1
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제
※ V1.3 : M018.1(%MX289) 'Unload Complete#1' 는 정상 표기 — 신호명이 C/V 기준이므로 RGV 가 화물을 실어가면 C/V 는 '하역완료(Unload)' 를 보고한다. 운영DB 태그도 CONVEYOR:2.UNLOAD_COMPLETE_01 로 일치
→ 다음 : RGV #1 이 #4 에서 Load 완료(④ RGV 반송의 Load Complete 와 동일 시점)

## Slide 21
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ③ : RGV #1 반송 C/V #2 #3 → #21)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0370(%DW848)=00/00/03, To : D0373(%DW851)=00/00/21,
Job No : D0376(%DW854)=작업번호)
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV : #21 에서 Load 완료 → C/V #2 #3 으로 주행
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
※ 구표기 D0530 → D0370 정정 (메모리맵 'Word 영역 : ECS' 의 RGV#1 명령블록 = D0370). From = 00/00/03 = C/V #2 의 #3 (RGV측 포트)

## Slide 22
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ③ : RGV #1 반송 C/V #2 #3 → #21)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack 는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)
→ 다음 : RGV 가 C/V #2 의 #3 에 Unload 완료 → ③ 통로 C/V 시나리오로 이어짐

## Slide 23
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ④ : 입출고대 #21 → #22, C/V #11: C/V # 11 )
EQP
ECS
22
21
C/V #11
●
●
●
RGV 도착 #21에 Unload 완료
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 ON
M036.2 %MX578 ON
Load Complete#1
M090.2 %MX1442 ON
Load Complete Ack#1
M090.2 %MX1442 OFF
Load Complete Ack#1
M036.2 %MX578 OFF
Load Complete#1
ECS는 출고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0310 → %DW490(%DB980))
* 입고 0, S/C #1 출고작업 ④ : 입출고대 #21 → #22, C/V #111
* 1이 아닐 경우 변경
D0310 → %DW490(%DB980) “1”
JOB NO (R0100~R0101 %RB200~%RB202)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#22로 Conveyor move
#22 Pallet 도착
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 ON
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#21 영역에서 #22영역으로
JOB NO(R0102~R0103 %RB204~%RB206)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현 — 입고 이송 중에도 S/C #1 출고작업 ④ : 입출고대 #21 → #22, C/V #11명령 발행 시 %DW490(D0310)가 즉시 '1'로 전환됨 (ECSDispatcher.cs 1302~1310행)

## Slide 24
반송 시나리오 (S/C #1 출고작업 ④ : 입출고대 #21 → #22, C/V #11: C/V # 11 )
EQP
ECS
22
21
C/V #11
●
●
●
작업자 Unload 실시 완료
M036.3 %MX579 ON
Unload Complete#2
M090.3 %MX1443 ON
Unload Complete Ack#2
M090.3 %MX1443 OFF
Unload Complete Ack#2
M036.3 %MX579 OFF
Unload Complete#2

## Slide 25: [호기 병기] 입출고대 #22 출고 ① S/C 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 1/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
1 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
2 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | S/C #1 M096.0 %MX1536 | S/C #2 M097.0 %MX1552 | S/C #3 M098.0 %MX1568 | S/C #4 M099.0 %MX1584 | S/C #5 M100.0 %MX1600
3 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (랙 셀) | S/C #1 %DW768 | S/C #2 %DW784 | S/C #3 %DW800 | S/C #4 %DW816 | S/C #5 %DW832
4 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (하역 포트) | S/C #1 %DW771 | S/C #2 %DW787 | S/C #3 %DW803 | S/C #4 %DW819 | S/C #5 %DW835
5 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | S/C #1 %DW774 | S/C #2 %DW790 | S/C #3 %DW806 | S/C #4 %DW822 | S/C #5 %DW838
6 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (S/C 적재) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
7 | ECS 값 | On S/C - 탑재 화물번호 | S/C #1 %RB1536 | S/C #2 %RB1540 | S/C #3 %RB1544 | S/C #4 %RB1548 | S/C #5 %RB1552
8 | EQP ▲ | Load Complete ON | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
9 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.1 %MX1537 | S/C #2 M097.1 %MX1553 | S/C #3 M098.1 %MX1569 | S/C #4 M099.1 %MX1585 | S/C #5 M100.1 %MX1601
10 | ECS 값 | S/C 현재위치(열/연/단) | S/C #1 %DW262 | S/C #2 %DW278 | S/C #3 %DW294 | S/C #4 %DW310 | S/C #5 %DW326
11 | EQP ▼ | Load Complete OFF | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
12 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (통로 C/V 하역 완료) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
13 | EQP ▲ | Unload Complete ON | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
14 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.2 %MX1538 | S/C #2 M097.2 %MX1554 | S/C #3 M098.2 %MX1570 | S/C #4 M099.2 %MX1586 | S/C #5 M100.2 %MX1602
15 | ECS 값 | Transfer Complete Location | S/C #1 %DW259 | S/C #2 %DW275 | S/C #3 %DW291 | S/C #4 %DW307 | S/C #5 %DW323
16 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
17 | ECS 값 | IDLE 복귀 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 26: [호기 병기] 입출고대 #22 출고 ② C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 2/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
18 | EQP ▲ | S/C측 Pallet Exist ON (S/C 하역 완료) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #3 M021.1 %MX337 | C/V #5 M025.1 %MX401 | C/V #7 M029.1 %MX465 | C/V #9 M033.1 %MX529
19 | EQP ▲ | Load Complete #2 ON | C/V #2 M018.4 %MX292 | C/V #3 M020.4 %MX324 | C/V #5 M024.4 %MX388 | C/V #7 M028.4 %MX452 | C/V #9 M032.4 %MX516
20 | ECS ▲ | Load Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #2 M081.4 %MX1300 | C/V #3 M082.4 %MX1316 | C/V #5 M084.4 %MX1348 | C/V #7 M086.4 %MX1380 | C/V #9 M088.4 %MX1412
21 | EQP ▼ | Load Complete #2 OFF | C/V #2 M018.4 %MX292 | C/V #3 M020.4 %MX324 | C/V #5 M024.4 %MX388 | C/V #7 M028.4 %MX452 | C/V #9 M032.4 %MX516
22 | ECS 값 | 방향 확인 - 출고 '1' | C/V #2 %DW481 | C/V #3 %DW482 | C/V #5 %DW484 | C/V #7 %DW486 | C/V #9 %DW488
23 | ECS 값 | JOB NO 기록 (S/C측 위치) | C/V #2 %RB36 | C/V #3 %RB68 | C/V #5 %RB132 | C/V #7 %RB196 | C/V #9 %RB260
24 | EQP ▼ | S/C측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #3 M021.1 %MX337 | C/V #5 M025.1 %MX401 | C/V #7 M029.1 %MX465 | C/V #9 M033.1 %MX529
25 | EQP ▲ | RGV측 Pallet Exist ON (도착) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #3 M021.0 %MX336 | C/V #5 M025.0 %MX400 | C/V #7 M029.0 %MX464 | C/V #9 M033.0 %MX528
26 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 RGV측으로 이동 | C/V #2 %RB32 | C/V #3 %RB64 | C/V #5 %RB128 | C/V #7 %RB192 | C/V #9 %RB256
27 | EQP ▲ | W.O 보고 (RGV Call) | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #3 M020.6 %MX326 | C/V #5 M024.6 %MX390 | C/V #7 M028.6 %MX454 | C/V #9 M032.6 %MX518
28 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (RGV Load 완료) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #3 M021.0 %MX336 | C/V #5 M025.0 %MX400 | C/V #7 M029.0 %MX464 | C/V #9 M033.0 %MX528
29 | EQP ▲ | Unload Complete #1 ON (RGV 픽업) | C/V #2 M018.1 %MX289 | C/V #3 M020.1 %MX321 | C/V #5 M024.1 %MX385 | C/V #7 M028.1 %MX449 | C/V #9 M032.1 %MX513
30 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #2 M081.1 %MX1297 | C/V #3 M082.1 %MX1313 | C/V #5 M084.1 %MX1345 | C/V #7 M086.1 %MX1377 | C/V #9 M088.1 %MX1409
31 | EQP ▼ | Unload Complete #1 OFF | C/V #2 M018.1 %MX289 | C/V #3 M020.1 %MX321 | C/V #5 M024.1 %MX385 | C/V #7 M028.1 %MX449 | C/V #9 M032.1 %MX513
32 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #3 M020.6 %MX326 | C/V #5 M024.6 %MX390 | C/V #7 M028.6 %MX454 | C/V #9 M032.6 %MX518
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 27: [호기 병기] 입출고대 #22 출고 ③ RGV 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 3/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
33 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
34 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616
35 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848
36 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (입출고대 #21) | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851
37 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854
38 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (RGV 적재) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
39 | ECS 값 | On RGV - 탑재 화물번호 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568
40 | EQP ▲ | Load Complete ON | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
41 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617
42 | ECS 값 | Transfer Complete Location | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339
43 | EQP ▼ | Load Complete OFF | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
44 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (하역) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
45 | EQP ▲ | Unload Complete ON | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
46 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618
47 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
48 | ECS 값 | IDLE 복귀 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 28: [호기 병기] 입출고대 #22 출고 ④ C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 4/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
49 | EQP ▲ | 입출고대 RGV측 Pallet Exist ON (RGV 하역) | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592
50 | EQP ▲ | Load Complete #1 ON | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578
51 | ECS ▲ | Load Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #11 M090.2 %MX1442 | C/V #11 M090.2 %MX1442 | C/V #11 M090.2 %MX1442 | C/V #11 M090.2 %MX1442 | C/V #11 M090.2 %MX1442
52 | EQP ▼ | Load Complete #1 OFF | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578 | C/V #11 M036.2 %MX578
53 | ECS 값 | 방향 확인 - 출고 '1' | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490 | C/V #11 %DW490
54 | ECS 값 | JOB NO 기록 (RGV측 위치) | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512 | C/V #11 %RB512
55 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592 | C/V #11 M037.0 %MX592
56 | EQP ▲ | 입출고대 반출 위치 Pallet Exist ON (도착) | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593
57 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 반출 위치로 이동 | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516 | C/V #11 %RB516
58 | EQP ▼ | 입출고대 반출 완료 (작업자 회수) | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593 | C/V #11 M037.1 %MX593
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 29: 반송 시나리오 3-1. 26 입고대 → S/C 입고 (C/V #13 → RGV → 통로 → S/C → 랙)
경로(호기별) — PlcAddressMap.xml <CraneMap> 기준
S/C #1 : 입고통로 C/V #2 RGV측 #3 → S/C측 #4
S/C #2 : 입고통로 C/V #4 RGV측 #7 → S/C측 #8
S/C #3 : 입고통로 C/V #6 RGV측 #11 → S/C측 #12
S/C #4 : 입고통로 C/V #8 RGV측 #15 → S/C측 #16
S/C #5 : 입고통로 C/V #10 RGV측 #19 → S/C측 #20
구간 구성 (이어지는 슬라이드)
① C/V (17 스텝) … 다이어그램 30·31 호기 병기 38
② RGV (16 스텝) … 다이어그램 32·33 호기 병기 39
③ C/V (15 스텝) … 다이어그램 34·35 호기 병기 40
④ S/C (17 스텝) … 다이어그램 36·37 호기 병기 41
※ 모든 주소는 PlcAddressMap.xml 에서 계산되었다. XML 을 고치면 EQP_TASK · EQP_SIM · 본 문서가 함께 바뀐다.
주소식 : base = origin + (설비번호 - numberFrom) × stride , 주소 = base + offset

## Slide 30
반송 시나리오 (26 입고대 → S/C #1 입고작업 ① : 26 입고대 #26 → #25, C/V #13)
EQP
ECS
입고대에 Pallet 적재 됨. #26
26
25
C/V #13
Pallet Exist #26
M041.1 %MX657 ON
M040.4 %MX644 ON
Load Complete#2
M092.4 %MX1476 ON
Load Complete Ack#2
M092.4 %MX1476 OFF
Load Complete Ack#2
M040.4 %MX644 OFF
Load Complete#2
ECS는 WMS에서 반송정보를 받아 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0122~R0123 %RB244~%RB246)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#25로 Conveyor move
Direction Mode Check(D0312 → %DW492(%DB984))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0312 → %DW492(%DB984) “0”
#25 Pallet 도착
Pallet Exist #25
M041.0 %MX656 ON
Pallet Exist #26
M041.1 %MX657 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#26 영역에서 #25영역으로
JOB NO(R0120~R0121 %RB240~%RB242)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
Direction 모드 변경은 관련 방향 Job이 없을 경우만 일어나야 함.
Direction 방향 반대일 경우 대기
* 앞에 C/V가 exist Off하고 뒤에 On 사이의 갭 ?
※ V1.0 구현확인: ① 방향 전환 시 반대방향 Job 유무 확인 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) ② ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치)

## Slide 31
반송 시나리오 (26 입고대 → S/C #1 입고작업 ① : 26 입고대 #26 → #25, C/V #13)
EQP
ECS
26
25
C/V #13
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV가 도착하여 Load 완료
M040.1 %MX641 ON
Unload Complete#1
M092.1 %MX1473 ON
Unload Complete Ack#1
M092.1 %MX1473 OFF
Unload Complete Ack#1
Pallet Exist #25
M041.0 %MX656 OFF
M040.6 %MX646 OFF
W.O
M040.1 %MX641 OFF
Unload Complete#1
JOB NO (R0120~R0121 %RB240~%RB242)
M040.6 %MX646 ON
W.O
최종 Unload 시점에 R 영역 Data 삭제는 누가 하는가?
 Tracking 영역 삭제는 PLC쪽에서 처리해주면 됨.
※ V1.0 구현확인: ECS는 Complete OFF 수신 시 Ack OFF 처리 없음 — Ack 리셋은 PLC 래더 담당 전제 (Conveyor.cs OnUnload/LoadComplete)

## Slide 32
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #25 → C/V #2 #3)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0370(%DW848)=00/00/25, To : D0373(%DW851)=00/00/03,
Job No : D0376(%DW854)=작업번호)
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV : #25 에서 Load 완료 → C/V #2 #3 으로 주행
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
※ 구표기 D0530 → D0370 정정 (메모리맵 'Word 영역 : ECS' 의 RGV#1 명령블록 = D0370). To = 00/00/03 = C/V #2 의 #3 (RGV측 포트)

## Slide 33
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #25 → C/V #2 #3)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack 는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)
→ 다음 : RGV 가 C/V #2 의 #3 에 Unload 완료 → ③ 통로 C/V 시나리오로 이어짐

## Slide 34
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (26 입고대 → S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
RGV 도착 #3에 Unload 완료
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
M018.2 %MX290 ON
Load Complete#1
M081.2 %MX1298 ON
Load Complete Ack#1
M081.2 %MX1298 OFF
Load Complete Ack#1
M018.2 %MX290 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “0”
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#4로 Conveyor move
#4 Pallet 도착
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#3영역에서 #4영역으로
JOB NO(R0012~R0013 %RB24~%RB26)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) / IN_READY_02·OPERATION_MODE 는 판독만 하고 배차 조건에 미활용
※ V1.3 : C/V #2 는 S/C #1 의 입고·출고 겸용 통로(방향전환형). 입고 방향값 = 0

## Slide 35
반송 시나리오 (26 입고대 → S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M018.3 %MX291 ON
Unload Complete#2
M081.3 %MX1299 ON
Unload Complete Ack#2
M081.3 %MX1299 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.3 %MX291 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제
※ V1.3 : M018.3(%MX291) 'Unload Complete#2' 는 정상 표기 — 신호명이 C/V 기준이므로 S/C 가 화물을 실어가면 C/V 는 '하역완료(Unload)' 를 보고한다. 운영DB 태그도 CONVEYOR:2.UNLOAD_COMPLETE_02 로 일치
→ 다음 : S/C #1 이 #4 에서 Load 완료(④ S/C 반송의 Load Complete 와 동일 시점)

## Slide 36
EQP
ECS
반송 시나리오 (26 입고대 → S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.0 %MX1536 ON
M096.0 %MX1536 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0320(%DW768)=00/00/04, To : D0323(%DW771)=좌우/Bay/Level,
Job No : D0326(%DW774)=작업번호)
RUN = 2
Pallet Presence ON
M048.0 %MX768 ON
D0160 → %DW256(%DB512)
On S/C (R0300~R0301 %RB600~%RB602)
Load Complete
M049.0 %MX784 ON
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.0 %MX784 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 OFF
●
●
●
S/C #1 : C/V #2 의 #4 에서 Load 완료 → 랙 셀로 주행
%DW256 → %DB512 (256×2=512)
※ S/C #1 명령블록 = D0320~ (메모리맵 'Word 영역 : ECS'). From = 00/00/04 = C/V #2 의 #4 (S/C측 픽업포트), To = 좌우(01|02)/Bay(2자리)/Level(2자리) 랙 셀

## Slide 37
EQP
ECS
반송 시나리오 (26 입고대 → S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
●
●
●
Pallet Presence OFF
M048.0 %MX768 OFF
Unload Complete
M049.1 %MX785 ON
Unload Complete Ack
M096.2 %MX1538 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.1 %MX785 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.2 %MX1538 OFF
* S/C 는 From = 00/00/포트(픽업 포트), To = 좌우(01|02)/Bay/Level 의 셀 좌표(열/연/단)를 사용 — RGV(포트↔포트)와 다르다
M049.4 %MX788 ON
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 ON
Transfer Complete
M049.4 %MX788 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 OFF
※ V1.3 : Transfer Complete Ack(M096.5)는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(26 입고대 → S/C #1 Ack 블록 B0600~B0604) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs / WCS VehThread)
→ 랙 적치 완료(Unload Complete → IDLE) = 입고작업 종료. 반자동 작업이면 HOST 보고 없이 JOB 삭제, 자동 작업이면 HOST 완료(F) 보고

## Slide 38: [호기 병기] 26 입고대 입고 ① C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 1/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
1 | EQP ▲ | 26 입고대 적재 감지 (작업자 투입) | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657
2 | EQP ▲ | Load Complete #2 ON (적재 완료) | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644
3 | ECS ▲ | Load Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476
4 | EQP ▼ | Load Complete #2 OFF | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644 | C/V #13 M040.4 %MX644
5 | EQP ▼ | Load Complete Ack #2 OFF (설비 리셋) | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476 | C/V #13 M092.4 %MX1476
6 | ECS 값 | 방향 확인 - 입고 '0' | C/V #13 %DW492 | C/V #13 %DW492 | C/V #13 %DW492 | C/V #13 %DW492 | C/V #13 %DW492
7 | ECS 값 | JOB NO 최초 기록 (적재 위치) | C/V #13 %RB580 | C/V #13 %RB580 | C/V #13 %RB580 | C/V #13 %RB580 | C/V #13 %RB580
8 | EQP ▼ | 적재 위치 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657 | C/V #13 M041.1 %MX657
9 | EQP ▲ | 반출 위치 Pallet Exist ON (도착) | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656
10 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 반출 위치로 이동 | C/V #13 %RB576 | C/V #13 %RB576 | C/V #13 %RB576 | C/V #13 %RB576 | C/V #13 %RB576
11 | EQP ▲ | W.O 보고 (RGV Call) | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646
12 | EQP ▼ | 반출 위치 Pallet Exist OFF (RGV Load 완료) | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656 | C/V #13 M041.0 %MX656
13 | EQP ▲ | Unload Complete #1 ON (RGV 픽업) | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641
14 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473
15 | EQP ▼ | Unload Complete #1 OFF | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641 | C/V #13 M040.1 %MX641
16 | EQP ▼ | Unload Complete Ack #1 OFF (설비 리셋) | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473 | C/V #13 M092.1 %MX1473
17 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646 | C/V #13 M040.6 %MX646
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 39: [호기 병기] 26 입고대 입고 ② RGV 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 2/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
18 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
19 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616
20 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848
21 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (통로 C/V RGV측 포트) | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851
22 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854
23 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (RGV 적재) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
24 | ECS 값 | On RGV - 탑재 화물번호 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568
25 | EQP ▲ | Load Complete ON | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
26 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617
27 | ECS 값 | Transfer Complete Location | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339
28 | EQP ▼ | Load Complete OFF | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
29 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (하역) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
30 | EQP ▲ | Unload Complete ON | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
31 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618
32 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
33 | ECS 값 | IDLE 복귀 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 40: [호기 병기] 26 입고대 입고 ③ C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 3/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
34 | EQP ▲ | RGV측 Pallet Exist ON (RGV 하역 완료) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #4 M023.0 %MX368 | C/V #6 M027.0 %MX432 | C/V #8 M031.0 %MX496 | C/V #10 M035.0 %MX560
35 | EQP ▲ | Load Complete #1 ON | C/V #2 M018.2 %MX290 | C/V #4 M022.2 %MX354 | C/V #6 M026.2 %MX418 | C/V #8 M030.2 %MX482 | C/V #10 M034.2 %MX546
36 | ECS ▲ | Load Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #2 M081.2 %MX1298 | C/V #4 M083.2 %MX1330 | C/V #6 M085.2 %MX1362 | C/V #8 M087.2 %MX1394 | C/V #10 M089.2 %MX1426
37 | EQP ▼ | Load Complete #1 OFF | C/V #2 M018.2 %MX290 | C/V #4 M022.2 %MX354 | C/V #6 M026.2 %MX418 | C/V #8 M030.2 %MX482 | C/V #10 M034.2 %MX546
38 | ECS 값 | 방향 확인 - 입고 '0' | C/V #2 %DW481 | C/V #4 %DW483 | C/V #6 %DW485 | C/V #8 %DW487 | C/V #10 %DW489
39 | ECS 값 | JOB NO 기록 (RGV측 위치) | C/V #2 %RB32 | C/V #4 %RB96 | C/V #6 %RB160 | C/V #8 %RB224 | C/V #10 %RB288
40 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #4 M023.0 %MX368 | C/V #6 M027.0 %MX432 | C/V #8 M031.0 %MX496 | C/V #10 M035.0 %MX560
41 | EQP ▲ | S/C측 Pallet Exist ON (도착) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #4 M023.1 %MX369 | C/V #6 M027.1 %MX433 | C/V #8 M031.1 %MX497 | C/V #10 M035.1 %MX561
42 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 S/C측으로 이동 | C/V #2 %RB36 | C/V #4 %RB100 | C/V #6 %RB164 | C/V #8 %RB228 | C/V #10 %RB292
43 | EQP ▲ | W.O 보고 (S/C Call) | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #4 M022.6 %MX358 | C/V #6 M026.6 %MX422 | C/V #8 M030.6 %MX486 | C/V #10 M034.6 %MX550
44 | EQP ▼ | S/C측 Pallet Exist OFF (S/C Load 완료) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #4 M023.1 %MX369 | C/V #6 M027.1 %MX433 | C/V #8 M031.1 %MX497 | C/V #10 M035.1 %MX561
45 | EQP ▲ | Unload Complete #2 ON (S/C 픽업) | C/V #2 M018.3 %MX291 | C/V #4 M022.3 %MX355 | C/V #6 M026.3 %MX419 | C/V #8 M030.3 %MX483 | C/V #10 M034.3 %MX547
46 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #2 M081.3 %MX1299 | C/V #4 M083.3 %MX1331 | C/V #6 M085.3 %MX1363 | C/V #8 M087.3 %MX1395 | C/V #10 M089.3 %MX1427
47 | EQP ▼ | Unload Complete #2 OFF | C/V #2 M018.3 %MX291 | C/V #4 M022.3 %MX355 | C/V #6 M026.3 %MX419 | C/V #8 M030.3 %MX483 | C/V #10 M034.3 %MX547
48 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #4 M022.6 %MX358 | C/V #6 M026.6 %MX422 | C/V #8 M030.6 %MX486 | C/V #10 M034.6 %MX550
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 41: [호기 병기] 26 입고대 입고 ④ S/C 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 4/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
49 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
50 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | S/C #1 M096.0 %MX1536 | S/C #2 M097.0 %MX1552 | S/C #3 M098.0 %MX1568 | S/C #4 M099.0 %MX1584 | S/C #5 M100.0 %MX1600
51 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | S/C #1 %DW768 | S/C #2 %DW784 | S/C #3 %DW800 | S/C #4 %DW816 | S/C #5 %DW832
52 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (랙 셀(열/연/단)) | S/C #1 %DW771 | S/C #2 %DW787 | S/C #3 %DW803 | S/C #4 %DW819 | S/C #5 %DW835
53 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | S/C #1 %DW774 | S/C #2 %DW790 | S/C #3 %DW806 | S/C #4 %DW822 | S/C #5 %DW838
54 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (S/C 적재) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
55 | ECS 값 | On S/C - 탑재 화물번호 | S/C #1 %RB1536 | S/C #2 %RB1540 | S/C #3 %RB1544 | S/C #4 %RB1548 | S/C #5 %RB1552
56 | EQP ▲ | Load Complete ON | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
57 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.1 %MX1537 | S/C #2 M097.1 %MX1553 | S/C #3 M098.1 %MX1569 | S/C #4 M099.1 %MX1585 | S/C #5 M100.1 %MX1601
58 | ECS 값 | S/C 현재위치(열/연/단) | S/C #1 %DW262 | S/C #2 %DW278 | S/C #3 %DW294 | S/C #4 %DW310 | S/C #5 %DW326
59 | EQP ▼ | Load Complete OFF | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
60 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (랙 적치 완료) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
61 | EQP ▲ | Unload Complete ON | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
62 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.2 %MX1538 | S/C #2 M097.2 %MX1554 | S/C #3 M098.2 %MX1570 | S/C #4 M099.2 %MX1586 | S/C #5 M100.2 %MX1602
63 | ECS 값 | Transfer Complete Location | S/C #1 %DW259 | S/C #2 %DW275 | S/C #3 %DW291 | S/C #4 %DW307 | S/C #5 %DW323
64 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
65 | ECS 값 | IDLE 복귀 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 42: 반송 시나리오 3-2. S/C → 24 출고대 출고 (랙 → S/C → 통로 → RGV → C/V #12)
경로(호기별) — PlcAddressMap.xml <CraneMap> 기준
S/C #1 : 출고통로 C/V #2 S/C측 #4 → RGV측 #3
S/C #2 : 출고통로 C/V #3 S/C측 #6 → RGV측 #5
S/C #3 : 출고통로 C/V #5 S/C측 #10 → RGV측 #9
S/C #4 : 출고통로 C/V #7 S/C측 #14 → RGV측 #13
S/C #5 : 출고통로 C/V #9 S/C측 #18 → RGV측 #17
구간 구성 (이어지는 슬라이드)
① S/C (17 스텝) … 다이어그램 43·44 호기 병기 51
② C/V (15 스텝) … 다이어그램 45·46 호기 병기 52
③ RGV (16 스텝) … 다이어그램 47·48 호기 병기 53
④ C/V (10 스텝) … 다이어그램 49·50 호기 병기 54
※ 모든 주소는 PlcAddressMap.xml 에서 계산되었다. XML 을 고치면 EQP_TASK · EQP_SIM · 본 문서가 함께 바뀐다.
주소식 : base = origin + (설비번호 - numberFrom) × stride , 주소 = base + offset

## Slide 43
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ① : S/C #1 반송 랙 → C/V #2 #4)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.0 %MX1536 ON
M096.0 %MX1536 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0320(%DW768)=랙 셀(좌우/Bay/Level), To : D0323(%DW771)=00/00/04좌우/Bay/Level,
Job No : D0326(%DW774)=작업번호)
RUN = 2
Pallet Presence ON
M048.0 %MX768 ON
D0160 → %DW256(%DB512)
On S/C (R0300~R0301 %RB600~%RB602)
Load Complete
M049.0 %MX784 ON
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.0 %MX784 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 OFF
●
●
●
S/C #1 : 랙 셀에서 Load 완료 → C/V #2 의 #4 로 주행
%DW256 → %DB512 (256×2=512)
※ S/C #1 명령블록 = D0320~ (메모리맵 'Word 영역 : ECS'). To = 00/00/04 = C/V #2 의 #4 (S/C측 하역포트), From = 좌우(01|02)/Bay(2자리)/Level(2자리) 랙 셀

## Slide 44
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ① : S/C #1 반송 랙 → C/V #2 #4)
●
●
●
Pallet Presence OFF
M048.0 %MX768 OFF
Unload Complete
M049.1 %MX785 ON
Unload Complete Ack
M096.2 %MX1538 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.1 %MX785 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.2 %MX1538 OFF
* S/C 는 To = 00/00/포트(하역 포트), From = 좌우(01|02)/Bay/Level 의 셀 좌표(열/연/단)를 사용 — RGV(포트↔포트)와 다르다
M049.4 %MX788 ON
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 ON
Transfer Complete
M049.4 %MX788 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 OFF
※ V1.3 : Transfer Complete Ack(M096.5)는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(S/C #1 Ack 블록 B0600~B0604) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs / WCS VehThread)
→ 통로 C/V 하역 완료(Unload Complete → IDLE) = 다음 : 통로 C/V 로 이송. 반자동 작업이면 HOST 보고 없이 JOB 삭제, 자동 작업이면 HOST 완료(F) 보고

## Slide 45
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ② : 통로 C/V #2 #4 → #3 → RGV 픽업)
S/C 도착 #4에 Unload 완료
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
M018.4 %MX292 ON
Load Complete#2
M081.4 %MX1300 ON
Load Complete Ack#2
M081.4 %MX1300 OFF
Load Complete Ack#2
M018.4 %MX292 OFF
Load Complete#2
ECS는 출고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 1이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “1”
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#3로 Conveyor move
#3 Pallet 도착
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#4영역에서 #3영역으로
JOB NO(R0010~R0011 %RB20~%RB22)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) / IN_READY_02·OPERATION_MODE 는 판독만 하고 배차 조건에 미활용
※ V1.3 : C/V #2 는 S/C #1 의 입고·출고 겸용 통로(방향전환형). 출고 방향값 = 1

## Slide 46
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ② : 통로 C/V #2 #4 → #3 → RGV 픽업)
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV이 도착하여 Load 완료
M018.1 %MX289 ON
Unload Complete#1
M081.1 %MX1297 ON
Unload Complete Ack#1
M081.1 %MX1297 OFF
Unload Complete Ack#1
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.1 %MX289 OFF
Unload Complete#1
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제
※ V1.3 : M018.1(%MX289) 'Unload Complete#1' 는 정상 표기 — 신호명이 C/V 기준이므로 RGV 가 화물을 실어가면 C/V 는 '하역완료(Unload)' 를 보고한다. 운영DB 태그도 CONVEYOR:2.UNLOAD_COMPLETE_01 로 일치
→ 다음 : RGV #1 이 #4 에서 Load 완료(④ RGV 반송의 Load Complete 와 동일 시점)

## Slide 47
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ③ : RGV #1 반송 C/V #2 #3 → #23)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0370(%DW848)=00/00/03, To : D0373(%DW851)=00/00/23,
Job No : D0376(%DW854)=작업번호)
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV : #21 에서 Load 완료 → C/V #2 #3 으로 주행
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
※ 구표기 D0530 → D0370 정정 (메모리맵 'Word 영역 : ECS' 의 RGV#1 명령블록 = D0370). From = 00/00/03 = C/V #2 의 #3 (RGV측 포트)

## Slide 48
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ③ : RGV #1 반송 C/V #2 #3 → #23)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack 는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)
→ 다음 : RGV 가 C/V #2 의 #3 에 Unload 완료 → ③ 통로 C/V 시나리오로 이어짐

## Slide 49
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ④ : 24 출고대 #23 → #24, C/V #12)
EQP
ECS
24
23
C/V #12
●
●
●
RGV 도착 #23에 Unload 완료
Pallet Exist #23
M039.0 %MX624 ON
M038.2 %MX610 ON
Load Complete#1
M091.2 %MX1458 ON
Load Complete Ack#1
M091.2 %MX1458 OFF
Load Complete Ack#1
M038.2 %MX610 OFF
Load Complete#1
ECS는 출고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0311 → %DW491(%DB982))
* 입고 0, 출고 1
* 1이 아닐 경우 변경
D0311 → %DW491(%DB982) “1”
JOB NO (R0110~R0111 %RB220~%RB222)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#24로 Conveyor move
#24 Pallet 도착
Pallet Exist #24
M039.1 %MX625 ON
Pallet Exist #23
M039.0 %MX624 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#23 영역에서 #24영역으로
JOB NO(R0112~R0113 %RB224~%RB226)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현 — 입고 이송 중에도 출고 명령 발행 시 %DW491(D0311)가 즉시 '1'로 전환됨 (ECSDispatcher.cs 1302~1310행)

## Slide 50
반송 시나리오 (S/C #1 → 24 출고대 출고작업 ④ : 24 출고대 #23 → #24, C/V #12)
EQP
ECS
24
23
C/V #12
●
●
●
작업자 Unload 실시 완료
M038.3 %MX611 ON
Unload Complete#2
23 %MX1459 ON
Unload Complete Ack#2
23 %MX1459 OFF
Unload Complete Ack#2
M038.3 %MX611 OFF
Unload Complete#2

## Slide 51: [호기 병기] 24 출고대 출고 ① S/C 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 1/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
1 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
2 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | S/C #1 M096.0 %MX1536 | S/C #2 M097.0 %MX1552 | S/C #3 M098.0 %MX1568 | S/C #4 M099.0 %MX1584 | S/C #5 M100.0 %MX1600
3 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (랙 셀) | S/C #1 %DW768 | S/C #2 %DW784 | S/C #3 %DW800 | S/C #4 %DW816 | S/C #5 %DW832
4 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (하역 포트) | S/C #1 %DW771 | S/C #2 %DW787 | S/C #3 %DW803 | S/C #4 %DW819 | S/C #5 %DW835
5 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | S/C #1 %DW774 | S/C #2 %DW790 | S/C #3 %DW806 | S/C #4 %DW822 | S/C #5 %DW838
6 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (S/C 적재) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
7 | ECS 값 | On S/C - 탑재 화물번호 | S/C #1 %RB1536 | S/C #2 %RB1540 | S/C #3 %RB1544 | S/C #4 %RB1548 | S/C #5 %RB1552
8 | EQP ▲ | Load Complete ON | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
9 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.1 %MX1537 | S/C #2 M097.1 %MX1553 | S/C #3 M098.1 %MX1569 | S/C #4 M099.1 %MX1585 | S/C #5 M100.1 %MX1601
10 | ECS 값 | S/C 현재위치(열/연/단) | S/C #1 %DW262 | S/C #2 %DW278 | S/C #3 %DW294 | S/C #4 %DW310 | S/C #5 %DW326
11 | EQP ▼ | Load Complete OFF | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
12 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (통로 C/V 하역 완료) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
13 | EQP ▲ | Unload Complete ON | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
14 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.2 %MX1538 | S/C #2 M097.2 %MX1554 | S/C #3 M098.2 %MX1570 | S/C #4 M099.2 %MX1586 | S/C #5 M100.2 %MX1602
15 | ECS 값 | Transfer Complete Location | S/C #1 %DW259 | S/C #2 %DW275 | S/C #3 %DW291 | S/C #4 %DW307 | S/C #5 %DW323
16 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
17 | ECS 값 | IDLE 복귀 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 52: [호기 병기] 24 출고대 출고 ② C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 2/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
18 | EQP ▲ | S/C측 Pallet Exist ON (S/C 하역 완료) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #3 M021.1 %MX337 | C/V #5 M025.1 %MX401 | C/V #7 M029.1 %MX465 | C/V #9 M033.1 %MX529
19 | EQP ▲ | Load Complete #2 ON | C/V #2 M018.4 %MX292 | C/V #3 M020.4 %MX324 | C/V #5 M024.4 %MX388 | C/V #7 M028.4 %MX452 | C/V #9 M032.4 %MX516
20 | ECS ▲ | Load Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #2 M081.4 %MX1300 | C/V #3 M082.4 %MX1316 | C/V #5 M084.4 %MX1348 | C/V #7 M086.4 %MX1380 | C/V #9 M088.4 %MX1412
21 | EQP ▼ | Load Complete #2 OFF | C/V #2 M018.4 %MX292 | C/V #3 M020.4 %MX324 | C/V #5 M024.4 %MX388 | C/V #7 M028.4 %MX452 | C/V #9 M032.4 %MX516
22 | ECS 값 | 방향 확인 - 출고 '1' | C/V #2 %DW481 | C/V #3 %DW482 | C/V #5 %DW484 | C/V #7 %DW486 | C/V #9 %DW488
23 | ECS 값 | JOB NO 기록 (S/C측 위치) | C/V #2 %RB36 | C/V #3 %RB68 | C/V #5 %RB132 | C/V #7 %RB196 | C/V #9 %RB260
24 | EQP ▼ | S/C측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #3 M021.1 %MX337 | C/V #5 M025.1 %MX401 | C/V #7 M029.1 %MX465 | C/V #9 M033.1 %MX529
25 | EQP ▲ | RGV측 Pallet Exist ON (도착) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #3 M021.0 %MX336 | C/V #5 M025.0 %MX400 | C/V #7 M029.0 %MX464 | C/V #9 M033.0 %MX528
26 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 RGV측으로 이동 | C/V #2 %RB32 | C/V #3 %RB64 | C/V #5 %RB128 | C/V #7 %RB192 | C/V #9 %RB256
27 | EQP ▲ | W.O 보고 (RGV Call) | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #3 M020.6 %MX326 | C/V #5 M024.6 %MX390 | C/V #7 M028.6 %MX454 | C/V #9 M032.6 %MX518
28 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (RGV Load 완료) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #3 M021.0 %MX336 | C/V #5 M025.0 %MX400 | C/V #7 M029.0 %MX464 | C/V #9 M033.0 %MX528
29 | EQP ▲ | Unload Complete #1 ON (RGV 픽업) | C/V #2 M018.1 %MX289 | C/V #3 M020.1 %MX321 | C/V #5 M024.1 %MX385 | C/V #7 M028.1 %MX449 | C/V #9 M032.1 %MX513
30 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #2 M081.1 %MX1297 | C/V #3 M082.1 %MX1313 | C/V #5 M084.1 %MX1345 | C/V #7 M086.1 %MX1377 | C/V #9 M088.1 %MX1409
31 | EQP ▼ | Unload Complete #1 OFF | C/V #2 M018.1 %MX289 | C/V #3 M020.1 %MX321 | C/V #5 M024.1 %MX385 | C/V #7 M028.1 %MX449 | C/V #9 M032.1 %MX513
32 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #3 M020.6 %MX326 | C/V #5 M024.6 %MX390 | C/V #7 M028.6 %MX454 | C/V #9 M032.6 %MX518
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 53: [호기 병기] 24 출고대 출고 ③ RGV 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 3/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
33 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
34 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616
35 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848
36 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (24 출고대 #23) | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851
37 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854
38 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (RGV 적재) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
39 | ECS 값 | On RGV - 탑재 화물번호 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568
40 | EQP ▲ | Load Complete ON | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
41 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617
42 | ECS 값 | Transfer Complete Location | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339
43 | EQP ▼ | Load Complete OFF | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
44 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (하역) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
45 | EQP ▲ | Unload Complete ON | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
46 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618
47 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
48 | ECS 값 | IDLE 복귀 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 54: [호기 병기] 24 출고대 출고 ④ C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 4/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
49 | EQP ▲ | 24 출고대 RGV측 Pallet Exist ON (RGV 하역) | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624
50 | EQP ▲ | Load Complete #1 ON | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610
51 | ECS ▲ | Load Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #12 M091.2 %MX1458 | C/V #12 M091.2 %MX1458 | C/V #12 M091.2 %MX1458 | C/V #12 M091.2 %MX1458 | C/V #12 M091.2 %MX1458
52 | EQP ▼ | Load Complete #1 OFF | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610 | C/V #12 M038.2 %MX610
53 | ECS 값 | 방향 확인 - 출고 '1' | C/V #12 %DW491 | C/V #12 %DW491 | C/V #12 %DW491 | C/V #12 %DW491 | C/V #12 %DW491
54 | ECS 값 | JOB NO 기록 (RGV측 위치) | C/V #12 %RB544 | C/V #12 %RB544 | C/V #12 %RB544 | C/V #12 %RB544 | C/V #12 %RB544
55 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624 | C/V #12 M039.0 %MX624
56 | EQP ▲ | 24 출고대 반출 위치 Pallet Exist ON (도착) | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625
57 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 반출 위치로 이동 | C/V #12 %RB548 | C/V #12 %RB548 | C/V #12 %RB548 | C/V #12 %RB548 | C/V #12 %RB548
58 | EQP ▼ | 24 출고대 반출 완료 (작업자 회수) | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625 | C/V #12 M039.1 %MX625
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 55: 반송 시나리오 4-1. 30 입고대 → S/C 입고 (C/V #15 → RGV → 통로 → S/C → 랙)
경로(호기별) — PlcAddressMap.xml <CraneMap> 기준
S/C #1 : 입고통로 C/V #2 RGV측 #3 → S/C측 #4
S/C #2 : 입고통로 C/V #4 RGV측 #7 → S/C측 #8
S/C #3 : 입고통로 C/V #6 RGV측 #11 → S/C측 #12
S/C #4 : 입고통로 C/V #8 RGV측 #15 → S/C측 #16
S/C #5 : 입고통로 C/V #10 RGV측 #19 → S/C측 #20
구간 구성 (이어지는 슬라이드)
① C/V (17 스텝) … 다이어그램 56·57 호기 병기 64
② RGV (16 스텝) … 다이어그램 58·59 호기 병기 65
③ C/V (15 스텝) … 다이어그램 60·61 호기 병기 66
④ S/C (17 스텝) … 다이어그램 62·63 호기 병기 67
※ 모든 주소는 PlcAddressMap.xml 에서 계산되었다. XML 을 고치면 EQP_TASK · EQP_SIM · 본 문서가 함께 바뀐다.
주소식 : base = origin + (설비번호 - numberFrom) × stride , 주소 = base + offset

## Slide 56
반송 시나리오 (30 입고대 → S/C #1 입고작업 ① : C/V #15 #30 → #32 → #31)
EQP
ECS
●
●
●
피킹존 #30에 파렛트 투입 완료
Pallet Exist #30
M045.2 %MX722 ON
M044.2 %MX706 ON
Load Complete#1
M094.2 %MX1506 ON
Load Complete Ack#1
M094.2 %MX1506 OFF
Load Complete Ack#1
M044.2 %MX706 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0144~R0145 %RB288~%RB290)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#30로 #32로 Conveyor move
#32 Pallet 도착
Pallet Exist #32
M045.1 %MX721 ON
Pallet Exist #30
M045.2 %MX722 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#30 영역에서 #32영역으로
JOB NO(R0142~R0143 %RB284~%RB286)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
※ V1.0 구현확인: ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치) — PLC측 Data Move 원자성에 전적으로 의존
27
28
C/V #14
31
32
29
C/V #15
30

## Slide 57
반송 시나리오 (30 입고대 → S/C #1 입고작업 ① : C/V #15 #30 → #32 → #31)
EQP
ECS
●
●
●
M044.3 %MX707 ON
Unload Complete#2
M094.3 %MX1507 ON
Unload Complete Ack#2
M044.9 %MX713 OFF
Unload Request #2 Ack
M094.5 %MX1509 OFF
Unload Request #2
27
28
C/V #14
31
32
29
C/V #15
M044.6 %MX710 ON
W.O
#31 영역도 반복 진행
JOB NO (R0140~R0141 %RB280~%RB282)
Unload Request #2
Unload Request #2 Ack
M044.9 %MX713 ON
M094.5 %MX1509 ON
M094.3 %MX1507 OFF
Unload Complete Ack#2
M044.3 %MX707 OFF
Unload Complete#2
M044.6 %MX710 OFF
W.O
Pallet Exist #31
M045.0 %MX720 ON
Pallet Exist #32
M045.1 %MX721 ON
Pallet Exist #31
M045.0 %MX720 OFF
※ 입고 영역 #31 bit만 지움
30
※ V1.0 구현확인: Unload Request #2(B05D5)를 ECS가 발행하는 코드 없음 — Ack 핸들러는 시뮬레이터 전용 스텁(Conveyor.cs OnUnloadRequestAck02, 주석 '삭제해야할 소스'). 실기에서는 PLC 자율 진행으로 추정

## Slide 58
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #31 → C/V #2 #3)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0370(%DW848)=00/00/31, To : D0373(%DW851)=00/00/03,
Job No : D0376(%DW854)=작업번호)
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV : #31 에서 Load 완료 → C/V #2 #3 으로 주행
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
※ 구표기 D0530 → D0370 정정 (메모리맵 'Word 영역 : ECS' 의 RGV#1 명령블록 = D0370). To = 00/00/03 = C/V #2 의 #3 (RGV측 포트)

## Slide 59
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #31 → C/V #2 #3)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack 는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)
→ 다음 : RGV 가 C/V #2 의 #3 에 Unload 완료 → ③ 통로 C/V 시나리오로 이어짐

## Slide 60
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (30 입고대 → S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
RGV 도착 #3에 Unload 완료
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
M018.2 %MX290 ON
Load Complete#1
M081.2 %MX1298 ON
Load Complete Ack#1
M081.2 %MX1298 OFF
Load Complete Ack#1
M018.2 %MX290 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “0”
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#4로 Conveyor move
#4 Pallet 도착
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#3영역에서 #4영역으로
JOB NO(R0012~R0013 %RB24~%RB26)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) / IN_READY_02·OPERATION_MODE 는 판독만 하고 배차 조건에 미활용
※ V1.3 : C/V #2 는 S/C #1 의 입고·출고 겸용 통로(방향전환형). 입고 방향값 = 0

## Slide 61
반송 시나리오 (30 입고대 → S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M018.3 %MX291 ON
Unload Complete#2
M081.3 %MX1299 ON
Unload Complete Ack#2
M081.3 %MX1299 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.3 %MX291 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제
※ V1.3 : M018.3(%MX291) 'Unload Complete#2' 는 정상 표기 — 신호명이 C/V 기준이므로 S/C 가 화물을 실어가면 C/V 는 '하역완료(Unload)' 를 보고한다. 운영DB 태그도 CONVEYOR:2.UNLOAD_COMPLETE_02 로 일치
→ 다음 : S/C #1 이 #4 에서 Load 완료(④ S/C 반송의 Load Complete 와 동일 시점)

## Slide 62
EQP
ECS
반송 시나리오 (30 입고대 → S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.0 %MX1536 ON
M096.0 %MX1536 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0320(%DW768)=00/00/04, To : D0323(%DW771)=좌우/Bay/Level,
Job No : D0326(%DW774)=작업번호)
RUN = 2
Pallet Presence ON
M048.0 %MX768 ON
D0160 → %DW256(%DB512)
On S/C (R0300~R0301 %RB600~%RB602)
Load Complete
M049.0 %MX784 ON
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.0 %MX784 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 OFF
●
●
●
S/C #1 : C/V #2 의 #4 에서 Load 완료 → 랙 셀로 주행
%DW256 → %DB512 (256×2=512)
※ S/C #1 명령블록 = D0320~ (메모리맵 'Word 영역 : ECS'). From = 00/00/04 = C/V #2 의 #4 (S/C측 픽업포트), To = 좌우(01|02)/Bay(2자리)/Level(2자리) 랙 셀

## Slide 63
EQP
ECS
반송 시나리오 (30 입고대 → S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
●
●
●
Pallet Presence OFF
M048.0 %MX768 OFF
Unload Complete
M049.1 %MX785 ON
Unload Complete Ack
M096.2 %MX1538 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.1 %MX785 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.2 %MX1538 OFF
* S/C 는 From = 00/00/포트(픽업 포트), To = 좌우(01|02)/Bay/Level 의 셀 좌표(열/연/단)를 사용 — RGV(포트↔포트)와 다르다
M049.4 %MX788 ON
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 ON
Transfer Complete
M049.4 %MX788 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 OFF
※ V1.3 : Transfer Complete Ack(M096.5)는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(30 입고대 → S/C #1 Ack 블록 B0600~B0604) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs / WCS VehThread)
→ 랙 적치 완료(Unload Complete → IDLE) = 입고작업 종료. 반자동 작업이면 HOST 보고 없이 JOB 삭제, 자동 작업이면 HOST 완료(F) 보고

## Slide 64: [호기 병기] 30 입고대 입고 ① C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 1/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
1 | EQP ▲ | 30 입고대 적재 감지 (작업자 투입) | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721
2 | EQP ▲ | Load Complete #2 ON (적재 완료) | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708
3 | ECS ▲ | Load Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508
4 | EQP ▼ | Load Complete #2 OFF | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708 | C/V #15 M044.4 %MX708
5 | EQP ▼ | Load Complete Ack #2 OFF (설비 리셋) | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508 | C/V #15 M094.4 %MX1508
6 | ECS 값 | 방향 확인 - 입고 '0' | C/V #15 %DW494 | C/V #15 %DW494 | C/V #15 %DW494 | C/V #15 %DW494 | C/V #15 %DW494
7 | ECS 값 | JOB NO 최초 기록 (적재 위치) | C/V #15 %RB644 | C/V #15 %RB644 | C/V #15 %RB644 | C/V #15 %RB644 | C/V #15 %RB644
8 | EQP ▼ | 적재 위치 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721 | C/V #15 M045.1 %MX721
9 | EQP ▲ | 반출 위치 Pallet Exist ON (도착) | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720
10 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 반출 위치로 이동 | C/V #15 %RB640 | C/V #15 %RB640 | C/V #15 %RB640 | C/V #15 %RB640 | C/V #15 %RB640
11 | EQP ▲ | W.O 보고 (RGV Call) | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710
12 | EQP ▼ | 반출 위치 Pallet Exist OFF (RGV Load 완료) | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720 | C/V #15 M045.0 %MX720
13 | EQP ▲ | Unload Complete #1 ON (RGV 픽업) | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705
14 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505
15 | EQP ▼ | Unload Complete #1 OFF | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705 | C/V #15 M044.1 %MX705
16 | EQP ▼ | Unload Complete Ack #1 OFF (설비 리셋) | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505 | C/V #15 M094.1 %MX1505
17 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710 | C/V #15 M044.6 %MX710
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 65: [호기 병기] 30 입고대 입고 ② RGV 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 2/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
18 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
19 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616
20 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848
21 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (통로 C/V RGV측 포트) | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851
22 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854
23 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (RGV 적재) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
24 | ECS 값 | On RGV - 탑재 화물번호 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568
25 | EQP ▲ | Load Complete ON | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
26 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617
27 | ECS 값 | Transfer Complete Location | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339
28 | EQP ▼ | Load Complete OFF | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
29 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (하역) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
30 | EQP ▲ | Unload Complete ON | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
31 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618
32 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
33 | ECS 값 | IDLE 복귀 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 66: [호기 병기] 30 입고대 입고 ③ C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 3/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
34 | EQP ▲ | RGV측 Pallet Exist ON (RGV 하역 완료) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #4 M023.0 %MX368 | C/V #6 M027.0 %MX432 | C/V #8 M031.0 %MX496 | C/V #10 M035.0 %MX560
35 | EQP ▲ | Load Complete #1 ON | C/V #2 M018.2 %MX290 | C/V #4 M022.2 %MX354 | C/V #6 M026.2 %MX418 | C/V #8 M030.2 %MX482 | C/V #10 M034.2 %MX546
36 | ECS ▲ | Load Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #2 M081.2 %MX1298 | C/V #4 M083.2 %MX1330 | C/V #6 M085.2 %MX1362 | C/V #8 M087.2 %MX1394 | C/V #10 M089.2 %MX1426
37 | EQP ▼ | Load Complete #1 OFF | C/V #2 M018.2 %MX290 | C/V #4 M022.2 %MX354 | C/V #6 M026.2 %MX418 | C/V #8 M030.2 %MX482 | C/V #10 M034.2 %MX546
38 | ECS 값 | 방향 확인 - 입고 '0' | C/V #2 %DW481 | C/V #4 %DW483 | C/V #6 %DW485 | C/V #8 %DW487 | C/V #10 %DW489
39 | ECS 값 | JOB NO 기록 (RGV측 위치) | C/V #2 %RB32 | C/V #4 %RB96 | C/V #6 %RB160 | C/V #8 %RB224 | C/V #10 %RB288
40 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #4 M023.0 %MX368 | C/V #6 M027.0 %MX432 | C/V #8 M031.0 %MX496 | C/V #10 M035.0 %MX560
41 | EQP ▲ | S/C측 Pallet Exist ON (도착) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #4 M023.1 %MX369 | C/V #6 M027.1 %MX433 | C/V #8 M031.1 %MX497 | C/V #10 M035.1 %MX561
42 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 S/C측으로 이동 | C/V #2 %RB36 | C/V #4 %RB100 | C/V #6 %RB164 | C/V #8 %RB228 | C/V #10 %RB292
43 | EQP ▲ | W.O 보고 (S/C Call) | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #4 M022.6 %MX358 | C/V #6 M026.6 %MX422 | C/V #8 M030.6 %MX486 | C/V #10 M034.6 %MX550
44 | EQP ▼ | S/C측 Pallet Exist OFF (S/C Load 완료) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #4 M023.1 %MX369 | C/V #6 M027.1 %MX433 | C/V #8 M031.1 %MX497 | C/V #10 M035.1 %MX561
45 | EQP ▲ | Unload Complete #2 ON (S/C 픽업) | C/V #2 M018.3 %MX291 | C/V #4 M022.3 %MX355 | C/V #6 M026.3 %MX419 | C/V #8 M030.3 %MX483 | C/V #10 M034.3 %MX547
46 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #2 M081.3 %MX1299 | C/V #4 M083.3 %MX1331 | C/V #6 M085.3 %MX1363 | C/V #8 M087.3 %MX1395 | C/V #10 M089.3 %MX1427
47 | EQP ▼ | Unload Complete #2 OFF | C/V #2 M018.3 %MX291 | C/V #4 M022.3 %MX355 | C/V #6 M026.3 %MX419 | C/V #8 M030.3 %MX483 | C/V #10 M034.3 %MX547
48 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #4 M022.6 %MX358 | C/V #6 M026.6 %MX422 | C/V #8 M030.6 %MX486 | C/V #10 M034.6 %MX550
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 67: [호기 병기] 30 입고대 입고 ④ S/C 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 4/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
49 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
50 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | S/C #1 M096.0 %MX1536 | S/C #2 M097.0 %MX1552 | S/C #3 M098.0 %MX1568 | S/C #4 M099.0 %MX1584 | S/C #5 M100.0 %MX1600
51 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | S/C #1 %DW768 | S/C #2 %DW784 | S/C #3 %DW800 | S/C #4 %DW816 | S/C #5 %DW832
52 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (랙 셀(열/연/단)) | S/C #1 %DW771 | S/C #2 %DW787 | S/C #3 %DW803 | S/C #4 %DW819 | S/C #5 %DW835
53 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | S/C #1 %DW774 | S/C #2 %DW790 | S/C #3 %DW806 | S/C #4 %DW822 | S/C #5 %DW838
54 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (S/C 적재) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
55 | ECS 값 | On S/C - 탑재 화물번호 | S/C #1 %RB1536 | S/C #2 %RB1540 | S/C #3 %RB1544 | S/C #4 %RB1548 | S/C #5 %RB1552
56 | EQP ▲ | Load Complete ON | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
57 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.1 %MX1537 | S/C #2 M097.1 %MX1553 | S/C #3 M098.1 %MX1569 | S/C #4 M099.1 %MX1585 | S/C #5 M100.1 %MX1601
58 | ECS 값 | S/C 현재위치(열/연/단) | S/C #1 %DW262 | S/C #2 %DW278 | S/C #3 %DW294 | S/C #4 %DW310 | S/C #5 %DW326
59 | EQP ▼ | Load Complete OFF | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
60 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (랙 적치 완료) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
61 | EQP ▲ | Unload Complete ON | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
62 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.2 %MX1538 | S/C #2 M097.2 %MX1554 | S/C #3 M098.2 %MX1570 | S/C #4 M099.2 %MX1586 | S/C #5 M100.2 %MX1602
63 | ECS 값 | Transfer Complete Location | S/C #1 %DW259 | S/C #2 %DW275 | S/C #3 %DW291 | S/C #4 %DW307 | S/C #5 %DW323
64 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
65 | ECS 값 | IDLE 복귀 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 68: 반송 시나리오 4-2. S/C → 29 피킹대 출고 (랙 → S/C → 통로 → RGV → C/V #14)
경로(호기별) — PlcAddressMap.xml <CraneMap> 기준
S/C #1 : 출고통로 C/V #2 S/C측 #4 → RGV측 #3
S/C #2 : 출고통로 C/V #3 S/C측 #6 → RGV측 #5
S/C #3 : 출고통로 C/V #5 S/C측 #10 → RGV측 #9
S/C #4 : 출고통로 C/V #7 S/C측 #14 → RGV측 #13
S/C #5 : 출고통로 C/V #9 S/C측 #18 → RGV측 #17
구간 구성 (이어지는 슬라이드)
① S/C (17 스텝) … 다이어그램 69·70 호기 병기 77
② C/V (15 스텝) … 다이어그램 71·72 호기 병기 78
③ RGV (16 스텝) … 다이어그램 73·74 호기 병기 79
④ C/V (10 스텝) … 다이어그램 75·76 호기 병기 80
※ 모든 주소는 PlcAddressMap.xml 에서 계산되었다. XML 을 고치면 EQP_TASK · EQP_SIM · 본 문서가 함께 바뀐다.
주소식 : base = origin + (설비번호 - numberFrom) × stride , 주소 = base + offset

## Slide 69
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ① : S/C #1 반송 랙 → C/V #2 #4)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.0 %MX1536 ON
M096.0 %MX1536 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0320(%DW768)=랙 셀(좌우/Bay/Level), To : D0323(%DW771)=00/00/04좌우/Bay/Level,
Job No : D0326(%DW774)=작업번호)
RUN = 2
Pallet Presence ON
M048.0 %MX768 ON
D0160 → %DW256(%DB512)
On S/C (R0300~R0301 %RB600~%RB602)
Load Complete
M049.0 %MX784 ON
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.0 %MX784 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 OFF
●
●
●
S/C #1 : 랙 셀에서 Load 완료 → C/V #2 의 #4 로 주행
%DW256 → %DB512 (256×2=512)
※ S/C #1 명령블록 = D0320~ (메모리맵 'Word 영역 : ECS'). To = 00/00/04 = C/V #2 의 #4 (S/C측 하역포트), From = 좌우(01|02)/Bay(2자리)/Level(2자리) 랙 셀

## Slide 70
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ① : S/C #1 반송 랙 → C/V #2 #4)
●
●
●
Pallet Presence OFF
M048.0 %MX768 OFF
Unload Complete
M049.1 %MX785 ON
Unload Complete Ack
M096.2 %MX1538 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.1 %MX785 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.2 %MX1538 OFF
* S/C 는 To = 00/00/포트(하역 포트), From = 좌우(01|02)/Bay/Level 의 셀 좌표(열/연/단)를 사용 — RGV(포트↔포트)와 다르다
M049.4 %MX788 ON
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 ON
Transfer Complete
M049.4 %MX788 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 OFF
※ V1.3 : Transfer Complete Ack(M096.5)는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(S/C #1 Ack 블록 B0600~B0604) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs / WCS VehThread)
→ 통로 C/V 하역 완료(Unload Complete → IDLE) = 다음 : 통로 C/V 로 이송. 반자동 작업이면 HOST 보고 없이 JOB 삭제, 자동 작업이면 HOST 완료(F) 보고

## Slide 71
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ② : 통로 C/V #2 #4 → #3 → RGV 픽업)
S/C 도착 #4에 Unload 완료
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
M018.4 %MX292 ON
Load Complete#2
M081.4 %MX1300 ON
Load Complete Ack#2
M081.4 %MX1300 OFF
Load Complete Ack#2
M018.4 %MX292 OFF
Load Complete#2
ECS는 출고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 1이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “1”
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#3로 Conveyor move
#3 Pallet 도착
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#4영역에서 #3영역으로
JOB NO(R0010~R0011 %RB20~%RB22)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) / IN_READY_02·OPERATION_MODE 는 판독만 하고 배차 조건에 미활용
※ V1.3 : C/V #2 는 S/C #1 의 입고·출고 겸용 통로(방향전환형). 출고 방향값 = 1

## Slide 72
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ② : 통로 C/V #2 #4 → #3 → RGV 픽업)
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV이 도착하여 Load 완료
M018.1 %MX289 ON
Unload Complete#1
M081.1 %MX1297 ON
Unload Complete Ack#1
M081.1 %MX1297 OFF
Unload Complete Ack#1
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.1 %MX289 OFF
Unload Complete#1
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제
※ V1.3 : M018.1(%MX289) 'Unload Complete#1' 는 정상 표기 — 신호명이 C/V 기준이므로 RGV 가 화물을 실어가면 C/V 는 '하역완료(Unload)' 를 보고한다. 운영DB 태그도 CONVEYOR:2.UNLOAD_COMPLETE_01 로 일치
→ 다음 : RGV #1 이 #4 에서 Load 완료(④ RGV 반송의 Load Complete 와 동일 시점)

## Slide 73
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ③ : RGV #1 반송 C/V #2 #3 → #27)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0370(%DW848)=00/00/03, To : D0373(%DW851)=00/00/27,
Job No : D0376(%DW854)=작업번호)
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV : #21 에서 Load 완료 → C/V #2 #3 으로 주행
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
※ 구표기 D0530 → D0370 정정 (메모리맵 'Word 영역 : ECS' 의 RGV#1 명령블록 = D0370). From = 00/00/03 = C/V #2 의 #3 (RGV측 포트)

## Slide 74
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ③ : RGV #1 반송 C/V #2 #3 → #27)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack 는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)
→ 다음 : RGV 가 C/V #2 의 #3 에 Unload 완료 → ③ 통로 C/V 시나리오로 이어짐

## Slide 75
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ④ : C/V #14 #27 → #28 → #29)
EQP
ECS
●
●
●
RGV 도착 #27에 Unload 완료
Pallet Exist #27
M043.0 %MX688 ON
M042.2 %MX674 ON
Load Complete#1
M093.2 %MX1490 ON
Load Complete Ack#1
M093.2 %MX1490 OFF
Load Complete Ack#1
M042.2 %MX674 OFF
Load Complete#1
ECS는 출고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0130~R0131 %RB260~%RB262)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#27로 #28로 Conveyor move
#28 Pallet 도착
Pallet Exist #28
M043.1 %MX689 ON
Pallet Exist #27
M043.0 %MX688 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#27 영역에서 #28영역으로
JOB NO(R0132~R0133 %RB264~%RB266)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
27
28
C/V #14
31
30
29
C/V #15
※ V1.0 구현확인: ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치) — PLC측 Data Move 원자성에 전적으로 의존

## Slide 76
반송 시나리오 (S/C #1 → 29 피킹대 출고작업 ④ : C/V #14 #27 → #28 → #29)
EQP
ECS
●
●
●
M042.3 %MX675 ON
Unload Complete#2
M093.3 %MX1491 ON
Unload Complete Ack#2
M042.9 %MX681 OFF
Unload Request #2 Ack
M093.5 %MX1493 OFF
Unload Request #2
27
28
C/V #14
31
32
29
C/V #15
M042.6 %MX678 ON
W.O
#29 영역도 반복 진행
JOB NO (R0134~R0135 %RB268~%RB270)
Unload Request #2
Unload Request #2 Ack
M042.9 %MX681 ON
M093.5 %MX1493 ON
M093.3 %MX1491 OFF
Unload Complete Ack#2
M042.3 %MX675 OFF
Unload Complete#2
M042.6 %MX678 OFF
W.O
Pallet Exist #29
M043.2 %MX690 ON
Pallet Exist #30
M045.2 %MX722 ON
Pallet Exist #29
M043.2 %MX690 OFF
※ 출고 영역 #29 bit만 지움
30
※ V1.0 구현확인: Unload Request #2(B05D5)를 ECS가 발행하는 코드 없음 — Ack 핸들러는 시뮬레이터 전용 스텁(Conveyor.cs OnUnloadRequestAck02, 주석 '삭제해야할 소스'). 실기에서는 PLC 자율 진행으로 추정

## Slide 77: [호기 병기] 29 피킹대 출고 ① S/C 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 1/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
1 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
2 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | S/C #1 M096.0 %MX1536 | S/C #2 M097.0 %MX1552 | S/C #3 M098.0 %MX1568 | S/C #4 M099.0 %MX1584 | S/C #5 M100.0 %MX1600
3 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (랙 셀) | S/C #1 %DW768 | S/C #2 %DW784 | S/C #3 %DW800 | S/C #4 %DW816 | S/C #5 %DW832
4 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (하역 포트) | S/C #1 %DW771 | S/C #2 %DW787 | S/C #3 %DW803 | S/C #4 %DW819 | S/C #5 %DW835
5 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | S/C #1 %DW774 | S/C #2 %DW790 | S/C #3 %DW806 | S/C #4 %DW822 | S/C #5 %DW838
6 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (S/C 적재) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
7 | ECS 값 | On S/C - 탑재 화물번호 | S/C #1 %RB1536 | S/C #2 %RB1540 | S/C #3 %RB1544 | S/C #4 %RB1548 | S/C #5 %RB1552
8 | EQP ▲ | Load Complete ON | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
9 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.1 %MX1537 | S/C #2 M097.1 %MX1553 | S/C #3 M098.1 %MX1569 | S/C #4 M099.1 %MX1585 | S/C #5 M100.1 %MX1601
10 | ECS 값 | S/C 현재위치(열/연/단) | S/C #1 %DW262 | S/C #2 %DW278 | S/C #3 %DW294 | S/C #4 %DW310 | S/C #5 %DW326
11 | EQP ▼ | Load Complete OFF | S/C #1 M049.0 %MX784 | S/C #2 M051.0 %MX816 | S/C #3 M053.0 %MX848 | S/C #4 M055.0 %MX880 | S/C #5 M057.0 %MX912
12 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (통로 C/V 하역 완료) | S/C #1 M048.0 %MX768 | S/C #2 M050.0 %MX800 | S/C #3 M052.0 %MX832 | S/C #4 M054.0 %MX864 | S/C #5 M056.0 %MX896
13 | EQP ▲ | Unload Complete ON | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
14 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | S/C #1 M096.2 %MX1538 | S/C #2 M097.2 %MX1554 | S/C #3 M098.2 %MX1570 | S/C #4 M099.2 %MX1586 | S/C #5 M100.2 %MX1602
15 | ECS 값 | Transfer Complete Location | S/C #1 %DW259 | S/C #2 %DW275 | S/C #3 %DW291 | S/C #4 %DW307 | S/C #5 %DW323
16 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | S/C #1 M049.1 %MX785 | S/C #2 M051.1 %MX817 | S/C #3 M053.1 %MX849 | S/C #4 M055.1 %MX881 | S/C #5 M057.1 %MX913
17 | ECS 값 | IDLE 복귀 | S/C #1 %DW256 | S/C #2 %DW272 | S/C #3 %DW288 | S/C #4 %DW304 | S/C #5 %DW320
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 78: [호기 병기] 29 피킹대 출고 ② C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 2/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
18 | EQP ▲ | S/C측 Pallet Exist ON (S/C 하역 완료) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #3 M021.1 %MX337 | C/V #5 M025.1 %MX401 | C/V #7 M029.1 %MX465 | C/V #9 M033.1 %MX529
19 | EQP ▲ | Load Complete #2 ON | C/V #2 M018.4 %MX292 | C/V #3 M020.4 %MX324 | C/V #5 M024.4 %MX388 | C/V #7 M028.4 %MX452 | C/V #9 M032.4 %MX516
20 | ECS ▲ | Load Complete Ack #2 ON (WCS) | C/V #2 M081.4 %MX1300 | C/V #3 M082.4 %MX1316 | C/V #5 M084.4 %MX1348 | C/V #7 M086.4 %MX1380 | C/V #9 M088.4 %MX1412
21 | EQP ▼ | Load Complete #2 OFF | C/V #2 M018.4 %MX292 | C/V #3 M020.4 %MX324 | C/V #5 M024.4 %MX388 | C/V #7 M028.4 %MX452 | C/V #9 M032.4 %MX516
22 | ECS 값 | 방향 확인 - 출고 '1' | C/V #2 %DW481 | C/V #3 %DW482 | C/V #5 %DW484 | C/V #7 %DW486 | C/V #9 %DW488
23 | ECS 값 | JOB NO 기록 (S/C측 위치) | C/V #2 %RB36 | C/V #3 %RB68 | C/V #5 %RB132 | C/V #7 %RB196 | C/V #9 %RB260
24 | EQP ▼ | S/C측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #2 M019.1 %MX305 | C/V #3 M021.1 %MX337 | C/V #5 M025.1 %MX401 | C/V #7 M029.1 %MX465 | C/V #9 M033.1 %MX529
25 | EQP ▲ | RGV측 Pallet Exist ON (도착) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #3 M021.0 %MX336 | C/V #5 M025.0 %MX400 | C/V #7 M029.0 %MX464 | C/V #9 M033.0 %MX528
26 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 RGV측으로 이동 | C/V #2 %RB32 | C/V #3 %RB64 | C/V #5 %RB128 | C/V #7 %RB192 | C/V #9 %RB256
27 | EQP ▲ | W.O 보고 (RGV Call) | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #3 M020.6 %MX326 | C/V #5 M024.6 %MX390 | C/V #7 M028.6 %MX454 | C/V #9 M032.6 %MX518
28 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (RGV Load 완료) | C/V #2 M019.0 %MX304 | C/V #3 M021.0 %MX336 | C/V #5 M025.0 %MX400 | C/V #7 M029.0 %MX464 | C/V #9 M033.0 %MX528
29 | EQP ▲ | Unload Complete #1 ON (RGV 픽업) | C/V #2 M018.1 %MX289 | C/V #3 M020.1 %MX321 | C/V #5 M024.1 %MX385 | C/V #7 M028.1 %MX449 | C/V #9 M032.1 %MX513
30 | ECS ▲ | Unload Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #2 M081.1 %MX1297 | C/V #3 M082.1 %MX1313 | C/V #5 M084.1 %MX1345 | C/V #7 M086.1 %MX1377 | C/V #9 M088.1 %MX1409
31 | EQP ▼ | Unload Complete #1 OFF | C/V #2 M018.1 %MX289 | C/V #3 M020.1 %MX321 | C/V #5 M024.1 %MX385 | C/V #7 M028.1 %MX449 | C/V #9 M032.1 %MX513
32 | EQP ▼ | W.O OFF | C/V #2 M018.6 %MX294 | C/V #3 M020.6 %MX326 | C/V #5 M024.6 %MX390 | C/V #7 M028.6 %MX454 | C/V #9 M032.6 %MX518
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 79: [호기 병기] 29 피킹대 출고 ③ RGV 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 3/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
33 | ECS 값 | IDLE=1 확인 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
34 | ECS ▲ | Transfer Command Req’ (WCS 지시) | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616 | RGV #1 M101.0 %MX1616
35 | ECS 값 | Transfer Command Data - From (픽업 포트) | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848 | RGV #1 %DW848
36 | ECS 값 | Transfer Command Data - To (29 피킹대 #27) | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851 | RGV #1 %DW851
37 | ECS 값 | Transfer Command Data - Job No | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854 | RGV #1 %DW854
38 | EQP ▲ | Pallet Presence ON (RGV 적재) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
39 | ECS 값 | On RGV - 탑재 화물번호 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568 | RGV #1 %RB1568
40 | EQP ▲ | Load Complete ON | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
41 | ECS ▲ | Load Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617 | RGV #1 M101.1 %MX1617
42 | ECS 값 | Transfer Complete Location | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339 | RGV #1 %DW339
43 | EQP ▼ | Load Complete OFF | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944 | RGV #1 M059.0 %MX944
44 | EQP ▼ | Pallet Presence OFF (하역) | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928 | RGV #1 M058.0 %MX928
45 | EQP ▲ | Unload Complete ON | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
46 | ECS ▲ | Unload Complete Ack ON (WCS) | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618 | RGV #1 M101.2 %MX1618
47 | EQP ▼ | Unload Complete OFF | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945 | RGV #1 M059.1 %MX945
48 | ECS 값 | IDLE 복귀 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336 | RGV #1 %DW336
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.

## Slide 80: [호기 병기] 29 피킹대 출고 ④ C/V 구간
앞 다이어그램은 S/C #1 기준이다. 같은 단계를 2~5호기로 옮기면 아래 주소가 된다. (구간 4/4)
# | 주체 | 신호 / 설명 | 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기
49 | EQP ▲ | 29 피킹대 RGV측 Pallet Exist ON (RGV 하역) | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688
50 | EQP ▲ | Load Complete #1 ON | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674
51 | ECS ▲ | Load Complete Ack #1 ON (WCS) | C/V #14 M093.2 %MX1490 | C/V #14 M093.2 %MX1490 | C/V #14 M093.2 %MX1490 | C/V #14 M093.2 %MX1490 | C/V #14 M093.2 %MX1490
52 | EQP ▼ | Load Complete #1 OFF | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674 | C/V #14 M042.2 %MX674
53 | ECS 값 | 방향 확인 - 출고 '1' | C/V #14 %DW493 | C/V #14 %DW493 | C/V #14 %DW493 | C/V #14 %DW493 | C/V #14 %DW493
54 | ECS 값 | JOB NO 기록 (RGV측 위치) | C/V #14 %RB608 | C/V #14 %RB608 | C/V #14 %RB608 | C/V #14 %RB608 | C/V #14 %RB608
55 | EQP ▼ | RGV측 Pallet Exist OFF (ID Shift) | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688 | C/V #14 M043.0 %MX688
56 | EQP ▲ | 29 피킹대 반출 위치 Pallet Exist ON (도착) | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689
57 | ECS 값 | PLC ID Shift 결과 : JOB 이 반출 위치로 이동 | C/V #14 %RB612 | C/V #14 %RB612 | C/V #14 %RB612 | C/V #14 %RB612 | C/V #14 %RB612
58 | EQP ▼ | 29 피킹대 반출 완료 (작업자 회수) | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689 | C/V #14 M043.1 %MX689
[ 주체 읽는 법 ] EQP ▲ = 설비(PLC)가 그 비트를 ON · EQP ▼ = 설비가 OFF(완료 후 리셋) · ECS ▲ = WCS 가 응답 비트를 ON · ECS 값 = WCS 가 D/R 워드에 값을 기록
※ R(트래킹)은 16진 해석 기준(%RB = 문서표기를 16진으로 읽은 워드 x 2). 앞의 다이어그램은 구 ECS 문서표기(10진)를 그대로 두었으므로 두 표기가 함께 나온다.