## Slide 1
반송 시나리오 (Alarm Report)

## Slide 2
반송 시나리오 (Alarm Report)
EQP
ECS
Alarm Set Report
M0492 ON
Set Alarm Code
Alarm Set Report Ack
Alarm Set Report
Alarm Set Report Ack
M0492 OFF
M0963 ON
M0963 OFF
EQP
ECS
Alarm Reset Report
M0493 ON
Reset Alarm Code
Alarm Reset Report Ack
Alarm reset Report
Alarm reset Report Ack
M0493 OFF
M0964 ON
M0964 OFF
Name | Address | Format | Description
Set Alarm code | D0161 | Integer | Alarm set ID
< Set Alarm Code >
Name | Address | Format | Description
Reset Alarm code | D0162 : X | Integer | Alarm set ID ← ' : X ' 의 의미는?
< Reset Alarm Code >
S/C #1 Alarm 보고

## Slide 3
반송 시나리오 (Alarm Report)
EQP
ECS
Alarm Set Report
M0512 ON
Set Alarm Code
Alarm Set Report Ack
Alarm Set Report
Alarm Set Report Ack
M0512 OFF
M0973 ON
M0973 OFF
EQP
ECS
Alarm Reset Report
M0513 ON
Reset Alarm Code
Alarm Reset Report Ack
Alarm reset Report
Alarm reset Report Ack
M0513 OFF
M0974 ON
M0974 OFF
Name | Address | Format | Description
Set Alarm code | D0171 | Integer | Alarm set ID
< Set Alarm Code >
Name | Address | Format | Description
Reset Alarm code | D0172 : X | Integer | Alarm set ID ← ' : X ' 의 의미는?
< Reset Alarm Code >
S/C #2 Alarm 보고

## Slide 4
반송 시나리오 (Alarm Report)
EQP
ECS
Alarm Set Report
M0532 ON
Set Alarm Code
Alarm Set Report Ack
Alarm Set Report
Alarm Set Report Ack
M0532 OFF
M0983 ON
M0983 OFF
EQP
ECS
Alarm Reset Report
M0533 ON
Reset Alarm Code
Alarm Reset Report Ack
Alarm reset Report
Alarm reset Report Ack
M0533 OFF
M0984 ON
M0984 OFF
Name | Address | Format | Description
Set Alarm code | D0181 | Integer | Alarm set ID
< Set Alarm Code >
Name | Address | Format | Description
Reset Alarm code | D0182 : X | Integer | Alarm set ID ← ' : X ' 의 의미는?
< Reset Alarm Code >
S/C #3 Alarm 보고

## Slide 5
반송 시나리오 (Alarm Report)
EQP
ECS
Alarm Set Report
M0552 ON
Set Alarm Code
Alarm Set Report Ack
Alarm Set Report
Alarm Set Report Ack
M0552 OFF
M0993 ON
M0993 OFF
EQP
ECS
Alarm Reset Report
M0553 ON
Reset Alarm Code
Alarm Reset Report Ack
Alarm reset Report
Alarm reset Report Ack
M0553 OFF
M0994 ON
M0994 OFF
Name | Address | Format | Description
Set Alarm code | D0191 | Integer | Alarm set ID
< Set Alarm Code >
Name | Address | Format | Description
Reset Alarm code | D0192 : X | Integer | Alarm set ID ← ' : X ' 의 의미는?
< Reset Alarm Code >
S/C #4 Alarm 보고

## Slide 6
반송 시나리오 (Alarm Report)
EQP
ECS
Alarm Set Report
M0572 ON
Set Alarm Code
Alarm Set Report Ack
Alarm Set Report
Alarm Set Report Ack
M0572 OFF
M1003 ON
M1003 OFF
EQP
ECS
Alarm Reset Report
M0573 ON
Reset Alarm Code
Alarm Reset Report Ack
Alarm reset Report
Alarm reset Report Ack
M0573 OFF
M1004 ON
M1004 OFF
Name | Address | Format | Description
Set Alarm code | D0201 | Integer | Alarm set ID
< Set Alarm Code >
Name | Address | Format | Description
Reset Alarm code | D0202 : X | Integer | Alarm set ID ← ' : X ' 의 의미는?
< Reset Alarm Code >
S/C #5 Alarm 보고

## Slide 7
SC_2 반송 시나리오

## Slide 8
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
105
106
C/V #3
반송 시나리오 ( SC_2 출고 : CV105  CV106 )
CV105 에 Unload 완료
Pallet Exist CV105
M0211 ON
M0204 ON
Load Complete#1
M0824 ON
Load Complete Ack#1
M0824 OFF
Load Complete Ack#1
M0204 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0020~R0021)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV106로 Conveyor move
CV106 Pallet 도착
Pallet Exist CV106
M0210 ON
Pallet Exist CV105
M0211 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV105영역에서 CV106영역으로
JOB NO(R0022~R0023)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 9
반송 시나리오 (SC_2 출고 : CV105  CV106 )
EQP
ECS
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV이 도착하여 Load 완료
M0202 ON
Unload Complete#2
M0821 ON
Unload Complete Ack#2
M0821 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV106
M0210 OFF
M0206 OFF
W.O
M0202 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0022~R0023)
M0206 ON
W.O
105
106
C/V #3

## Slide 10
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
108
107
C/V #4
반송 시나리오 ( SC_2 입고 : CV107  CV108 )
RGV 도착 CV107에 Unload 완료
Pallet Exist CV107
M0230 ON
M0222 ON
Load Complete#1
M0831 ON
Load Complete Ack#1
M0831 OFF
Load Complete Ack#1
M0222 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0030~R0031)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV108 로 Conveyor move
CV108 Pallet 도착
Pallet Exist CV108
M0231 ON
Pallet Exist CV107
M0230 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV107영역에서 CV108영역으로
JOB NO(R0032~R0033)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 11
반송 시나리오 (SC_2 입고 : CV107  CV108 )
EQP
ECS
●
●
●
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M0223 ON
Unload Complete#2
M0833 ON
Unload Complete Ack#2
M0833 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV108
M0231 OFF
M0226 OFF
W.O
M0223 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0032~R0033)
M0226 ON
W.O
108
107
C/V #4

## Slide 12
SC_3 반송 시나리오

## Slide 13
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
109
110
C/V #5
반송 시나리오 ( SC_3 출고 : CV109  CV110 )
CV109 에 Unload 완료
Pallet Exist CV109
M0251 ON
M0244 ON
Load Complete#1
M0844 ON
Load Complete Ack#1
M0844 OFF
Load Complete Ack#1
M0244 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0040~R0041)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV110로 Conveyor move
CV110 Pallet 도착
Pallet Exist CV110
M0250 ON
Pallet Exist CV109
M0251 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV109영역에서 CV110영역으로
JOB NO(R0042~R0043)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 14
반송 시나리오 ( SC_3 출고 : CV109  CV110 )
EQP
ECS
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV이 도착하여 Load 완료
M0242 ON
Unload Complete#2
M0841 ON
Unload Complete Ack#2
M0841 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV110
M0250 OFF
M0246 OFF
W.O
M0242 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0042~R0043)
M0246 ON
W.O
109
110
C/V #5

## Slide 15
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
112
111
C/V #6
반송 시나리오 ( SC_3 입고 : CV111  CV112 )
RGV 도착 CV111에 Unload 완료
Pallet Exist CV111
M0270 ON
M0262 ON
Load Complete#1
M0851 ON
Load Complete Ack#1
M0851 OFF
Load Complete Ack#1
M0262 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0050~R0051)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV112 로 Conveyor move
CV112 Pallet 도착
Pallet Exist CV112
M0271 ON
Pallet Exist CV111
M0270 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV111영역에서 CV112영역으로
JOB NO(R0052~R0053)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 16
반송 시나리오 (SC_3 입고 : CV111  CV112 )
EQP
ECS
●
●
●
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M0263 ON
Unload Complete#2
M0853 ON
Unload Complete Ack#2
M0853 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV112
M0271 OFF
M0266 OFF
W.O
M0263 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0052~R0053)
M0266 ON
W.O
112
111
C/V #6

## Slide 17
SC_4 반송 시나리오

## Slide 18
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
113
114
C/V #7
반송 시나리오 ( SC_4 출고 : CV113  CV114 )
CV113 에 Unload 완료
Pallet Exist CV113
M0291 ON
M0284 ON
Load Complete#1
M0864 ON
Load Complete Ack#1
M0864 OFF
Load Complete Ack#1
M0284 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0060~R0061)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV114로 Conveyor move
CV114 Pallet 도착
Pallet Exist CV114
M0290 ON
Pallet Exist CV113
M0291 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV113영역에서 CV114영역으로
JOB NO(R0062~R0063)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 19
반송 시나리오 ( SC_4 출고 : CV113  CV114 )
EQP
ECS
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV이 도착하여 Load 완료
M0282 ON
Unload Complete#2
M0861 ON
Unload Complete Ack#2
M0861 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV114
M0290 OFF
M0286 OFF
W.O
M0282 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0062~R0063)
M0286 ON
W.O
113
114
C/V #7

## Slide 20
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
116
115
C/V #8
반송 시나리오 ( SC_4 입고 : CV115  CV116 )
RGV 도착 CV115에 Unload 완료
Pallet Exist CV115
M0310 ON
M0302 ON
Load Complete#1
M0871 ON
Load Complete Ack#1
M0871 OFF
Load Complete Ack#1
M0302 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0070~R0071)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV116 로 Conveyor move
CV116 Pallet 도착
Pallet Exist CV116
M0311 ON
Pallet Exist CV115
M0310 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV115영역에서 CV116영역으로
JOB NO(R0072~R0073)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 21
반송 시나리오 (SC_4 입고 : CV115  CV116 )
EQP
ECS
●
●
●
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M0303 ON
Unload Complete#2
M0873 ON
Unload Complete Ack#2
M0873 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV116
M0311 OFF
M0306 OFF
W.O
M0303 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0072~R0073)
M0306 ON
W.O
116
115
C/V #8

## Slide 22
SC_5 반송 시나리오

## Slide 23
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
117
118
C/V #9
반송 시나리오 ( SC_5 출고 : CV117  CV118 )
CV117 에 Unload 완료
Pallet Exist CV117
M0331 ON
M0324 ON
Load Complete#1
M0884 ON
Load Complete Ack#1
M0884 OFF
Load Complete Ack#1
M0324 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0080~R0081)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV118로 Conveyor move
CV118 Pallet 도착
Pallet Exist CV118
M0330 ON
Pallet Exist CV117
M0331 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV117영역에서 CV118영역으로
JOB NO(R0082~R0083)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 24
반송 시나리오 ( SC_5 출고 : CV117  CV118 )
EQP
ECS
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV이 도착하여 Load 완료
M0322 ON
Unload Complete#2
M0881 ON
Unload Complete Ack#2
M0881 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV118
M0330 OFF
M0326 OFF
W.O
M0322 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0082~R0083)
M0326 ON
W.O
117
118
C/V #9

## Slide 25
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
120
119
C/V #10
반송 시나리오 ( SC_5 입고 : CV119  CV120 )
RGV 도착 CV119에 Unload 완료
Pallet Exist CV119
M0350 ON
M0342 ON
Load Complete#1
M0891 ON
Load Complete Ack#1
M0891 OFF
Load Complete Ack#1
M0342 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(M0249)
* 입고 ON, 출고 OFF
* ON이 아닐 경우 변경
M0189 ON
JOB NO (R0090~R0091)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
CV120 로 Conveyor move
CV120 Pallet 도착
Pallet Exist CV120
M0351 ON
Pallet Exist CV119
M0350 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
CV119영역에서 CV120영역으로
JOB NO(R0092~R0093)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
[양방향 트랙이 아님?]

## Slide 26
반송 시나리오 (SC_5 입고 : CV119  CV120 )
EQP
ECS
●
●
●
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M0343 ON
Unload Complete#2
M0893 ON
Unload Complete Ack#2
M0893 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist CV120
M0351 OFF
M0346 OFF
W.O
M0343 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0092~R0093)
M0346 ON
W.O
120
119
C/V #10