## Slide 1
LG 화학 1동 자동창고
WCS 시스템 구성도 및 업무 흐름도
WCS Renewal (구 ECS 대체) · 2026-09-05

## Slide 2
시스템 구성도
모든 프로그램은 DB(LGLS_MCS_IO)를 매개로 구동한다. 화살표는 데이터가 흐르는 방향이다.
상위 시스템
WMS / IMS
상위 통신
WCS_TASK_HOST
스케줄러
IO_TASK
DB
Microsoft SQL Server
LGLS_MCS_IO
설비 통신
WCS_TASK_CV
운전 화면
Ecs.exe (Client)
설비 / PLC
XGT · C/V · S/C · RGV
O/R/M/S/E/F 전문 · TCP 8001·8002
XGT 1소켓 · 2004
■ 각 프로그램의 역할
· 상위 통신 : WMS/IMS 전문을 작업(JOB_MST)으로 바꾸고
상태·완료·에러를 되보고한다.
· 스케줄러 : 작업 상태를 진행시키고 설비 지시(_OD)를 쓴다.
· 설비 통신 : PLC 를 읽어 _RD 에 쓰고, 지시를 PLC 에 전송한다.
· 운전 화면 : DB 를 보여주고 수동 지시·설정을 DB 에 기록한다.
설비와 직접 통신하지 않는다.
■ 한 줄 요약
프로그램끼리 직접 부르지 않는다.
모두 DB 를 통해 주고받으므로,
하나가 죽어도 지시와 상태는 DB 에 남는다.
LG 화학 1동 WCS | 시스템 구성도
2

## Slide 3
입고 플로우차트
작업 상태(JOB_STATUS)를 따라가는 판단 흐름. 로직1(124) 기준이며 로직2(130)·로직3(122)은 출발 트랙만 다르다.
시작 : 입고대에 파렛트 적재
상위 O 전문 수신
작업 생성 (99)
상위 통신
입고대 CV 구동지시 (10 → 15)
스케줄러
RGV 반송 (15 → 35)
픽업 트랙 → 크레인 통로
스케줄러 · RGV
RGV 하역 완료 (39)
설비 통신
도착 트랙에 작업번호 기록 (39 → 15)
스케줄러
크레인 반송 (15 → 25 → 29)
S/C측 트랙 → 랙 셀
스케줄러 · 크레인
완료 (09) · 상위 F 전문 보고
상위 통신
■ RGV 지시 전 확인 조건
① 출발 트랙 : RGV 출발 H/S 신호 ON
② 도착 트랙 : RGV 도착 H/S 신호 ON
③ RGV : 대기(IDLE) 상태
④ 도착 트랙에 착지 기록 대기(39) 작업 없음
하나라도 아니면 지시하지 않고
알람 이력에 사유를 남긴다
■ 상태 코드
99 신규 10 CV 구동대기 15 CV 구동중
30 RGV 대기 35 RGV 구동중 39 RGV 완료
20 크레인 대기 25 구동중 29 완료
09 완료(이력 이관)
LG 화학 1동 WCS | 입고 플로우차트
3

## Slide 4
입고 플로우 다이어그램
누가 무엇을 하는지 시간 순서(왼쪽 → 오른쪽)로 본 흐름
WMS / IMS
상위 통신
스케줄러
설비 통신
설비 / PLC
· 스케줄러는 설비에 직접 말하지 않는다. 지시를 DB(_OD)에 쓰면 설비 통신이 PLC 로 전송한다.
· 설비가 올린 완료 신호는 설비 통신이 관측해 Ack 를 돌려주고 DB(_RD)에 남긴다. 스케줄러는 그 값을 보고 상태를 올린다.
O 전문
(작업 지시)
작업 생성
JOB_MST 99
CV 지시
10 → 15
PLC 쓰기
트래킹/목적지
컨베이어 이송
→ RGV 픽업
RGV 지시
15 → 35
반송지시 전송
RGV 반송
통로로 하역
하역 완료 신호
완료 관측 · Ack
COMPLETE_RD
35 → 39 → 15
크레인 지시
15 → 25
반송지시 전송
크레인 적재
셀에 저장
완료 신호
완료 관측 · Ack
25 → 29 → 09
F 전문 보고
완료 확인
LG 화학 1동 WCS | 입고 플로우 다이어그램
4

## Slide 5
출고 플로우차트
입고의 역순이다. 크레인이 먼저 움직이고 마지막에 출고대에서 지게차가 가져간다.
시작 : 상위 O 전문(출발 셀 · 도착 작업대)
상위 통신
작업 생성 (99) → 크레인 구동대기 (20)
스케줄러
크레인 반송 (20 → 25 → 29)
랙 셀 → S/C측 트랙
스케줄러 · 크레인
통로 CV 가 RGV측 트랙으로 이송 (15)
설비
RGV 반송 (35 → 39)
통로 → 출고대 픽업 트랙
스케줄러 · RGV
출고대 진입 · 출고대 신호 ON (15 → 19)
설비 통신
지게차 반출 → 화물감지 OFF
작업자
완료 (09) · 상위 F 전문 보고
상위 통신
■ 출고 작업대
126 원부자재 불출대 (C/V#13, 로직1)
129 피킹 작업대 (C/V#14, 로직2)
122 입출고 겸용대 (C/V#11, 로직3)
겸용대(122)는 출고 모드일 때만
출고 화물이 나올 수 있다.
모드 전환은 상위 M 전문(WMS → WCS)
■ 상태 코드
99 신규 20 크레인 대기 25 구동중 29 완료
15 CV 구동중 35 RGV 구동중 39 RGV 완료
19 CV 구동완료(출고대 도착)
09 완료(이력 이관)
LG 화학 1동 WCS | 출고 플로우차트
5

## Slide 6
출고 플로우 다이어그램
누가 무엇을 하는지 시간 순서(왼쪽 → 오른쪽)로 본 흐름
WMS / IMS
상위 통신
스케줄러
설비 통신
설비 / PLC
· 출고는 크레인이 먼저 움직인다. 크레인이 통로에 내려놓으면 컨베이어와 RGV 가 출고대까지 이어 나른다.
· 마지막 완료는 사람이 만든다. 지게차가 화물을 가져가 출고대 화물감지가 꺼지면 그때 완료(19 → 09)로 처리한다.
O 전문
(출고 지시)
작업 생성
JOB_MST 99
크레인 지시
20 → 25
반송지시 전송
크레인 출고
셀 → 트랙
완료 신호
완료 관측 · Ack
25 → 29 → 15
RGV 지시
15 → 35
반송지시 전송
RGV 반송
→ 출고대
출고대 신호 ON
신호 관측
39 → 15 → 19
지게차 반출
감지 OFF
해제 관측
19 → 09
F 전문 보고
완료 확인
LG 화학 1동 WCS | 출고 플로우 다이어그램
6

## Slide 7
피킹 작업대 흐름 (102)
129(출고)와 130(재입고)은 물리적으로 한 자리다. IMS 는 둘을 하나의 작업대 102 로 본다.
출고 흐름
랙 → 129 도착
작업자 피킹
필요 수량만 꺼냄
PLC 인계
#30 ON → #29 OFF
재입고 흐름
130 → 랙
■ PLC 사양(시나리오 슬라이드 13)에 적힌 인계 순서
① 화물이 #29 에 도착 → W.O 비트 ON, 트래킹 유지
② PLC Unload Request #2 ON → WCS Ack ON (작업자 피킹 구간)
③ 반출 완료 → PLC Unload Complete #2 ON → WCS Ack ON → 양쪽 OFF
④ Pallet Exist #30 ON (아직 #29 도 ON)
⑤ Pallet Exist #29 OFF ※ 사양 주석 : "출고 영역 #29 bit 만 지움"
확인 필요 (PLC 담당자)
· 작업자 완료 버튼은 없다고 확인됨 → Unload Complete #2 는 PLC 타이머가 올리는 것으로 보인다.
· #30 재하 ON 조건에 WCS Ack(M0933)가 들어가는지, 타이머 단독인지 확인이 필요하다.
· #30 트래킹(작업번호)은 WCS 가 기록한다 — 재입고는 상위의 새 지시로 시작한다.
LG 화학 1동 WCS | 피킹 작업대 흐름
7

## Slide 8
예외 처리 흐름
이중입고는 상위가 위치를 재지정하고, 공출고는 재지정 없이 양쪽에서 작업을 삭제한다.
■ 이중입고 (에러 54) — 입고 목적 셀에 이미 화물
→ 상위가 R 전문으로 다른 셀을 내려 준다 (재지정 있음)
① 크레인이 셀에 넣지 못하고 에러 54 발생 (화물은 실은 채)
② WCS 가 E 전문 보고 (ErrorKind=1, 작업번호 · 도착 셀)
③ 상위가 같은 호기의 다른 셀로 R 전문(R_Kind=1) 재지정
④ WCS 가 작업을 재지정 상태로 바꾸고 새 셀로 크레인 재지시
⑤ 크레인이 새 지시를 받아 정상 입고 완료
■ 공출고 (에러 58) — 출고 출발 셀이 비어 있음
→ 재지정이 없다. 양쪽에서 작업을 삭제한다
① 크레인이 셀에서 집지 못하고 에러 58 발생 (빈 포크)
② WCS 가 E 전문 보고 (ErrorKind=3, 작업번호 · 출발 셀)
③ 상위(IMS)가 그 작업을 삭제한다 (담당자 확인 후)
④ 운전자가 WCS [작업정보] 에서 같은 작업을 삭제 (확인 후)
⑤ 재고가 실제로 있는 셀로 상위가 새 출고를 지시
설비 에러 해제는 운전 화면의 기능이 아니다
구 ECS 에도 S/C · RGV 에러를 해제하는 화면 기능은 없다. 설비에서 알람이 해제되면 설비가 AlarmResetReport 로 알리고 ECS 는 Ack 만 한다.
(참고) 구 ECS 소스에서 R 전문은 ACK 만 하고 실제 위치 변경 코드가 없다. 재지정 동작은 현행 WCS 에서 구현했다.
■ 그 밖의 정체와 조치
상황 | 조치
같은 상태에 오래 머묾 (정체 알림창) | 설비 대화상자에서 상태 확인 → 지시 재전송 / 지시 삭제
RGV 가 지시를 받지 않음 | RTV 상태창 [지시 삭제] 로 요청 플래그까지 비운다
설비 완료 신호가 오지 않아 상태가 남음 | [환경설정] > [시간기반 자동처리] 를 선택하면 경과시간으로 완료를 추정한다
상태바 EQUIP / HOST / SCH 빨강 | 해당 서버 프로그램 재기동 (지시는 DB 에 남아 이어서 진행된다)
LG 화학 1동 WCS | 예외 처리 흐름
8