## Slide 1
LG 화학 1동 자동창고
WCS 함수단 흐름도
입고 · 출고 풀사이클을 실제 함수 호출 단위로 정리
WCS Renewal (구 ECS 대체) · 2026-09-05

## Slide 2
읽는 법 · 프로세스별 진입 함수
네 개의 프로세스가 DB(LGLS_MCS_IO)를 매개로 각자 자기 루프를 돈다. 직접 호출하는 관계는 없다.
WCS_TASK_HOST
상위 통신
CSrvWork.ReadRequest()
CCliWork.GetSendData()
IO_TASK
스케줄러
cThread_SCH.Thread_Doing()
200ms 주기 · 단일 루프
WCS_TASK_CV
C/V 통신
CvThread.Thread_Doing()
15설비 슬롯 순회 · 약 16초
WCS_TASK_CV
S/C · RGV 통신
VehThread.Thread_Doing()
관측 폴링 + 명령 소비
DB : LGLS_MCS_IO
JOB_MST · CV_DATA · SC_DATA_LGLS · RTV_DATA_LGLS
■ 표기 규칙
· 상자 안 윗줄 = 실제 함수명. 소스 그대로다.
· 아랫줄 = 그 함수가 하는 일과 건드리는 테이블/신호.
· 오른쪽 배지 = JOB_MST.JOB_STATUS 전이. 배지가 없는 단계는
상태를 바꾸지 않고 설비 신호만 주고받는다.
· 상자 색 = 그 함수가 사는 프로세스.
· 번호는 시간 순서다. 열이 넘어가면 다음 열 맨 위로 이어진다.
■ 작업 상태 전이 (근거 : cThread_SCH.cs DriveSC 주석)
입고 99 → 10 → 15 → 35 → 39 → 15 → 25 → 29 → 09
출고 99 → 20 → 25 → 29 → 15 → 35 → 39 → 15 → 19 → 09
· 35/39 구간은 RGV(RTV)를 경유할 때만 나타난다.
· 19(출고) / 29(입고) 는 상위 완료보고(F)가 소비하는 최종 상태다.
중간 처리가 19/29 를 거치면 조기 완료보고가 나가므로 금지.
· 09 는 완료보고를 끝낸 상태. JOB_MST 에 그대로 남는다
(반자동만 DeleteSemiFinished() 가 삭제한다).
LG 화학 1동 WCS | 읽는 법
2

## Slide 3
입고 풀사이클 — 함수 호출 순서
상위 O 전문 수신부터 F 완료보고까지. JOB_TYP='1', 입고대 124(C/V#12) → S/C 랙 셀 기준.
WCS_TASK_HOST
IO_TASK
WCS_TASK_CV / CvThread
WCS_TASK_CV / VehThread
01 CSrvWork.ReadRequest()
TCP 9911 수신 → CheckHeader() / CheckBody() 로 전문 길이 확인
02 CSrvWork.Parsing() → ParseOorR()
O 전문 고정자리수 파싱 (LuggNo·SrcStn·DestStn·ProductID)
03 IsValidStartStation() / IsValidDestStation()
작업대 번호와 랙 셀 유효성 검증. 실패 시 MakeResponse() 로 반려
04 frmMain.InsertJobMst()
JOB_MST INSERT — INS_USER_ID='HOST_TASK'
JOB_STATUS = 99
05 MakeResponse() → SendSock()
상위에 응답 전문(11byte) 회신
06 cThread_SCH.Thread_Doing()
스케줄러 200ms 루프가 신규 작업을 집는다
07 AcceptNewJob()
입고는 C/V 가 먼저 받는다 (START_POS = 1xx 작업대)
99 → 10
08 DriveCV() → UpdateCvData()
CV_DATA 에 이송 명령 기록 (OD_RQ_YN='Y', DEST_POS_OD)
10 → 15
09 ScanPendingWork() → CvChg_OD_RQ_YN()
쓰기 대기 설비만 골라 XGT PLC 로 이송 명령 WRITE
10 CvStatusScenario() → UpdateCvData()
PLC 상태 READ → CV_DATA 미러 (센서·화물번호·에러코드)
11 CvEventCheck()
Load / Unload Complete 이벤트 ACK
12 CvTrackingWrite()
R 영역에 작업번호 트래킹 WRITE (EncodeJobNoR)
13 DriveRGV() → UpdateRtvData()
RTV 유휴 확인 후 이송 명령. 도착 트랙을 HS_TRACK_NO 에 기록
15 → 35
14 CompleteRGVReal()
RTV_DATA_LGLS.COMPLETE_RD 소비
35 → 39
15 LandRgvDrop() → RequestArrivalTrackingWrite()
HS_TRACK_NO 에 화물이 실제로 올라온 것을 보고 다음 구간에 인계
39 → 15
16 DriveSC() → UpdateScData()
입고는 15 에서 S/C 가 가져간다. SC_DATA_LGLS OD_RQ_YN='Y'
15 → 25
17 VehThread.ConsumeCommands()
WriteString() / WriteBit() 으로 S/C 에 이송 명령 WRITE
18 VehThread.PollObservations()
S/C 위치·포크·에러 관측 → SC_DATA_LGLS 반영
19 CompleteSC()
크레인이 랙 셀에 넣으면 입고 최종 상태
25 → 29
20 GetSendData() → GetJobCompleteReport(29)
IsJobExist(29) 로 완료 대상 조회 → F 전문 조립
21 SendSock() → UpdateJobStatusTo('09')
상위에 완료보고(F). 실패하면 29 로 롤백해 다음 주기 재보고
29 → 09
LG 화학 1동 WCS | 입고 풀사이클
3

## Slide 4
출고 풀사이클 — 함수 호출 순서
JOB_TYP='2'. 출고는 S/C 가 먼저 움직인다. 랙 셀 → 출고대 126(C/V#13) 기준.
WCS_TASK_HOST
IO_TASK
WCS_TASK_CV / CvThread
WCS_TASK_CV / VehThread
01 CSrvWork.ReadRequest() → Parsing()
TCP 9911 수신, 전문 종류 판별
02 ParseOorR()
O 전문 파싱. START_POS 가 9xx(크레인) 이면 출고
03 IsValidStartStation() / IsValidDestStation()
출발 랙 셀과 도착 작업대 검증
04 frmMain.InsertJobMst()
JOB_MST INSERT
JOB_STATUS = 99
05 AcceptNewJob()
출고는 S/C 가 먼저 받는다
99 → 20
06 DriveSC() → UpdateScData()
해당 S/C 유휴(ONLINE·AUTO·OD_RQ_YN='N') 확인 후 이송 명령
20 → 25
07 VehThread.ConsumeCommands()
S/C 에 출발 셀 / 도착 트랙 WRITE
08 VehThread.PollObservations()
S/C 관측값을 SC_DATA_LGLS 에 반영
09 CompleteSC()
출고 1차 완료 — 랙 셀 해제. 최종 아님
25 → 29
10 LandScDrop()
도착지 신호 OFF + HS_TRACK_NO 일치 → C/V 구간으로 인계
29 → 15
11 DriveRGV() → UpdateRtvData()
RGV 를 경유하는 경로일 때만. IsRtvBusyWithOwnJob() 이 1대 배타 관리
15 → 35
12 CompleteRGVReal() → LandRgvDrop()
RTV 완료 소비 후 착지 확인
35 → 39 → 15
13 RequestArrivalTrackingWrite()
C/V 도착 트랙에 작업번호 트래킹 기록. DriveCV() 는 10 전용이라 여기서는 돌지 않는다
14 CvTrackingWrite()
R 영역 작업번호를 PLC 로 WRITE — C/V 가 이 값으로 반송한다
15 CvStatusScenario() → UpdateCvData()
C/V 상태 READ → CV_DATA 미러
16 CvEventCheck()
출고대 도착 / 배출 완료 이벤트 ACK
17 CompleteCV()
OD_RQ_YN='N' + 도착 관측 후 배출 확인 → 출고 최종 상태
15 → 19
18 ReportOutStationArrival()
출고대 신호 ON → 상위 도착보고 대상(22)으로 표시
19 GetLoadArrivalReport()
도착보고 전문 송신
20 GetJobCompleteReport(19) → IsJobExist(19)
F 전문 조립
21 SendSock() → UpdateJobStatusTo('09')
완료보고 후 09. 실패 시 19 로 롤백
19 → 09
LG 화학 1동 WCS | 출고 풀사이클
4

## Slide 5
IO_TASK 스케줄러 — Thread_Doing() 1사이클
200ms 마다 아래 순서를 그대로 한 번 돈다. Drive* 는 대기 상태 + 유휴 설비에만 작용하는 멱등 함수다.
접수
AcceptNewJob()
99 → 10(입고) / 20(출고)
① 구동 완료
CompleteCV()
15 → 19 (출고 최종) / 입고는 15 유지
CompleteSC()
25 → 29 (입고 최종 / 출고 1차)
CompleteRGVReal()
35 → 39 (RTV COMPLETE_RD 소비)
CompleteRGVManual()
RTV 수동지시(9998) 완료 정리
CompleteSCManual()
SC 수동지시(9999) 완료 정리
② 착지 처리
LandRgvDrop()
39 + HS_TRACK_NO 에 화물 → 15
LandScDrop()
출고 29 + 도착 신호 OFF → 15
③ 구동 지시
SyncDualCvDirection()
겸용대(C/V#11·#2) 방향 정합
PromotePendingDirection()
보류된 모드 전환(DIRW) 승격
DriveCV()
10 → 15
DriveSC()
입고 15 / 출고 20 → 25
DriveRGV()
15 → 35
④ 마무리 · 감시
DeleteSemiFinished()
반자동(11/12)은 19/29 에서 즉시 삭제 — 상위 보고 없음
CheckStalledJobs()
작업 체류(설비 무응답) 감시
ReportOutStationArrival()
출고대 신호 ON → 도착보고(22)
MonitorAlarm() / CheckAlarm()
설비 에러코드 로깅
MarkErrorJobStatus()
이중입고(54) / 공출고(58) → 작업상태 반영
ResumeRedirectedJobs()
재지정(07/06) → 새 셀로 재개 지시
SyncDisplayTyp()
표시용 작업구분 보강 (제어 미사용)
Heartbeat(true)
한 사이클 완주 → Client 상태표시줄 SCH 녹색
※ 사이클이 예외로 깨지면 Heartbeat(false) 후 DB 재연결을 시도한다. Drive* 를 완료·착지 뒤에 한 번만 부르는 것은 방금 인계된 작업도 같은 호출이 잡기 때문이다 (2026-09-01 정리).
LG 화학 1동 WCS | 스케줄러 1사이클
5

## Slide 6
WCS_TASK_CV — CvThread.Thread_Doing() 1사이클
마스터 PLC 1소켓으로 15설비 슬롯을 순회한다. 한 바퀴가 약 16초라, 3초짜리 펄스는 DB 에서 놓칠 수 있다.
ScanPendingWork()
쓰기 대기 1회 스캔
PreloadStatusBlocks()
상태 구간 일괄 조회 (왕복 45→3회)
지시 걸린 설비 우선 정렬
m_setPendCmd / Od / Trk
CvAlarmCheck(1)
알람 M비트는 전 C/V 공통 → 사이클당 1회
슬롯(설비) 하나마다 아래 6단계를 순서대로 수행한다. 실패가 소켓 끊김이면 전체 재접속, 데이터 문제면 그 설비만 건너뛴다.
1
GetFirstAddress(Idx)
그 설비의 CV_DATA 로 읽을 첫 주소를 구한다. 실패하면 이 설비만 skip
2
CvStatusScenario(Idx) / CvStatus(Idx)
PLC 상태 READ → UpdateCvData() 로 CV_DATA 미러
3
CvChg_CMD_RQ_YN(Idx)
CMD 쓰기 지시를 PLC 로 WRITE (방향 전환 등)
4
CvChg_OD_RQ_YN(Idx)
OD 쓰기 지시를 PLC 로 WRITE (이송 명령)
5
CvEventCheck(Idx)
Load / Unload Complete 이벤트 ACK
6
CvTrackingWrite(Idx)
R 영역 작업번호 트래킹 WRITE (EncodeJobNoR / GetRTrackingAddr)
※ 연속 통신 실패가 임계를 넘으면 소켓을 닫고 스레드를 종료한다 — SYS_MAIN.Thread_Tick 이 재생성해 접속 루프를 다시 돈다 (2026-08-01, EQP_SIM 재기동 후 죽은 소켓에 34시간 매달린 사례 대응).
LG 화학 1동 WCS | C/V 통신 1사이클
6

## Slide 7
WCS_TASK_HOST — 수신(9911) / 송신(9910) 함수
수신은 CSrvWork(서버), 송신은 CCliWork(클라이언트)가 맡는다. 서로 다른 소켓이다.
수신 — CSrvWork (LocalPort 9911)
ReadRequest()
CheckHeader() / CheckBody() 로 헤더·본문 길이 확인
Parsing()
전문 종류(Type) 판별 후 분기
ParseOorR()
O = 작업지시 / R = 재지정. InsertJobMst() 로 작업 생성
ParseModeChange()
M = 입출고 모드 전환 → SetCvDirection()
ParseCancel()
작업 취소 — 99 / 10 / 20 만 대상
ParseArrived() / ParsePallet()
도착 확인 / 팔레트 정보
MakeResponse() → SendSock()
응답 전문 회신 (정상 또는 반려 사유코드)
송신 — CCliWork (RemotePort 9910)
GetSendData()
아래를 매 주기 순서대로 호출한다
GetStatusReport()
S = 상태 변경 시 + 30초 주기 상태보고
GetErrorReport()
E = 설비 에러보고. IsEquip_ERROR_Modified() 로 변화 감지
GetJobCompleteReport()
F = 완료보고. 대상 상태는 19(출고) / 29(입고)
IsJobExist(nJobStatus)
완료 대상 작업 조회
└
UpdateJobStatusTo(lugg, '09')
보고 성공 시 09. 실패하면 원래 상태로 롤백
└
GetLoadArrivalReport()
도착보고. GetDirOrder() / GetLuggOrder() 는 지시 하달용
└ 표시는 위 함수가 내부에서 부르는 함수다.
※ 무게보고(U)와 빈파렛트 요청(P)은 이 현장이 재고를 관리하지 않아 발신을 막아 두었다 (GetWeightReport / GetEmptyPltRequest 는 호출되지 않는다).
※ 시뮬 모드(chkSimMode)에서는 상태보고와 에러보고를 내지 않는다. 완료보고와 도착보고는 그대로 나간다.
LG 화학 1동 WCS | 상위 통신 함수
7

## Slide 8
예외가 걸리는 지점 — 이중입고(54) / 공출고(58)
정상 흐름의 어느 함수에서 예외 경로로 빠지는지. 상세는 08_이중입고_공출고_시험_보고서 참조.
정상 흐름 : DriveSC() → VehThread.ConsumeCommands() → S/C 동작 → CompleteSC() (25 → 29)
크레인이 셀에서 실패 → 에러코드 발생
VehThread.PollObservations()
SC_DATA_LGLS.ERR_CODE_RD 에 0054 / 0058 기록. InsertEqpErrHis() 로 이력
cThread_SCH.MarkErrorJobStatus()
작업 상태를 에러 상태(08/07)로 표시. 재지정 상태(06/05)는 덮어쓰지 않는다
CCliWork.GetErrorReport()
E 전문 보고. ErrorKind=1(이중입고) / 3(공출고). 작업번호는 실린 화물 기준
CSrvWork.ParseOorR() [R 분기]
이중입고 : 같은 호기의 다른 셀로 R_Kind=1 재지정. 공출고 : 상위가 삭제한다
cThread_SCH.ResumeRedirectedJobs()
재지정(07/06) 작업을 새 셀로 재개 지시. 에러가 남아 있어도 지시를 기록한다
설비 조작반 (사람)
공출고는 재지정이 없어 새 지시가 안 들어간다 → 크레인 에러를 사람이 푼다
※ 공출고는 재지정이 아니라 삭제다 (IMS 담당자 확인). 상위가 작업을 삭제하고, 운전자가 [작업정보] 에서 같은 작업을 삭제한 뒤,
설비 조작반에서 크레인 에러를 해제한다. WCS 의 R_Kind=2(출고 재지정) 처리는 규격 지원으로만 남겨 두었다.
LG 화학 1동 WCS | 예외 경로
8