## Slide 1
LG 화학 1동 자동창고
ECS 함수단 흐름도
입고 · 출고 풀사이클을 실제 함수 호출 단위로 정리
ECS Renewal · 작성일 2026-09-21 · Ver 2.0
최종판 - 현장 기본 시험 완료 기준 (소스 2026-09-17)

## Slide 2
문서 이력
버전 | 일자 | 작성 | 내용
1.0 | 2026-09-05 | LGLS ECS Renewal | 최초 작성 (입고/출고 풀사이클, 스케줄러·C/V 통신·상위 통신 1사이클, 예외 지점)
2.0 | 2026-09-21 | LGLS ECS Renewal | 최종판 - 명칭 ECS 통일, 상태 전이 현행화(입고 25→09, 출고 29→16→35→39→09), 없어진 함수 정리(ParseArrived·ParsePallet·GetDirOrder·GetLuggOrder 등), C/V#2 통로 사용권·방향 지시 관문·알람 함수 흐름 추가, 주석 처리 함수(DeleteSemiFinished·MarkErrorJobStatus·ResumeRedirectedJobs) 표기
LG 화학 1동 ECS | 문서 이력
2

## Slide 3
읽는 법 · 프로세스별 진입 함수
네 개의 처리 루프가 DB(LGLS_MCS_IO)를 매개로 각자 돈다. 서로 직접 호출하는 관계는 없다.
WCS_TASK_HOST
상위 통신
CSrvWork.ReadRequest()
CCliWork.GetSendData()
IO_TASK
스케줄러
cThread_SCH.Thread_Doing()
200ms 주기 · 단일 루프
WCS_TASK_CV
C/V 통신
CvThread.Thread_Doing()
15설비 슬롯 순회 · 약 16초
WCS_TASK_CV
S/C · RGV 통신
VehThread.Thread_Doing()
관측 폴링 + 명령 소비
DB : LGLS_MCS_IO
JOB_MST · CV_DATA · SC_DATA_LGLS · RTV_DATA_LGLS · EQP_ERR_HIS
■ 표기 규칙
· 상자 안 윗줄 = 실제 함수명. 소스 그대로다.
· 아랫줄 = 그 함수가 하는 일과 건드리는 테이블/신호.
· 마지막 줄 = JOB_MST.JOB_STATUS 전이. 없는 단계는
상태를 바꾸지 않고 설비 신호만 주고받는다.
· 상자 색 = 그 함수가 사는 프로세스.
· 번호는 시간 순서다. 열이 넘어가면 다음 열 맨 위로 이어진다.
■ 작업 상태 전이 (cThread_SCH.cs)
입고 99 → 10 → 15 → 35 → 39 → 15(16) → 25 → 09
출고 99 → 20 → 25 → 29 → 16 → 35 → 39 → 09
· 16 = 통로CV 구동중. 입고는 [CNF] IN_HS_STATUS=16 일 때만.
· 11 · 21 · 30 · 31 은 폐기(코드표 사용 N).
· 출고 29 는 1차 완료보고만 나가고 작업은 계속 간다.
· 09 = 완료. 상위 F 보고 → 응답 수신 시 삭제, 미응답이면 재보고.
· 반자동(11/12)은 완료 시점에 DeleteJobNow() 로 즉시 삭제.
· 출고대 신호 경로 : 15 → 19(ReportOutStationArrival) → 09.
LG 화학 1동 ECS | 읽는 법
3

## Slide 4
입고 풀사이클 — 함수 호출 순서
상위 O 전문 수신부터 F 완료보고·삭제까지. JOB_TYP='1', 입고대 124(C/V#12) → S/C 랙 셀 기준.
WCS_TASK_HOST
IO_TASK
WCS_TASK_CV / CvThread
WCS_TASK_CV / VehThread
01 CSrvWork.ReadRequest()
TCP 수신 → CheckHeader() / CheckBody() 로 전문 길이 확인
02 CSrvWork.Parsing() → ParseOorR()
O 전문 고정자리수 파싱 (작업번호·출발/도착 스테이션·셀)
03 IsValidStartStation() / IsValidDestStation()
작업대 번호와 랙 셀 유효성 검증. 실패 시 MakeResponse() 로 반려
04 frmMain.InsertJobMst()
JOB_MST INSERT
JOB_STATUS = 99
05 MakeResponse() → SendSock()
상위에 응답 전문(11byte) 회신
06 AcceptNewJob()
입고는 C/V 가 먼저 받는다
99 → 10
07 DriveCV() → UpdateCvData()
CV_DATA 에 이송 명령 기록 (OD_RQ_YN='Y', DEST_POS_OD)
10 → 15
08 ScanPendingWork() → CvChg_OD_RQ_YN()
쓰기 대기 설비만 골라 PLC 로 이송 명령 WRITE
09 CvStatusScenario() → CvTrackingWrite()
PLC 상태 READ → CV_DATA 미러, R 영역 작업번호 트래킹 WRITE
10 CompleteCV()
RGV 픽업 트랙(123)에 이 작업 화물 도착 확인 → 지시값 정리
15 유지
11 DriveRGV() → Cv2TryTakeForIn()
드롭칸·H/S·RTV 유휴·픽업 화물 소유 확인. 1호기행은 입고 사용권
12 UpdateRtvData() → UpdateJobStatusHs()
RTV 이송 명령 + 도착 트랙을 HS_TRACK_NO 에 기록
15 → 35
13 VehThread.ConsumeCommands()
RTV 에 출발/도착 트랙 WRITE
14 VehThread.PollObservations()
하역 완료 이벤트 Ack → RTV_DATA_LGLS.COMPLETE_RD 래치
15 CompleteRGVReal()
RtvCompleteFor() 로 완료 신호 소비 → RtvResetComplete()
35 → 39
16 LandRgvDrop() → RequestArrivalTrackingWrite()
도착 트랙 실물 확인(번호 비었으면 기록 요청). IN_HS_STATUS
39 → 15 / 16
17 DriveSC() → UpdateScData()
트랙 화물 = 이 작업 · 입고 H/S ON · 크레인당 사이클 1건
15/16 → 25
18 ConsumeCommands() / PollObservations()
S/C 에 이송 명령 WRITE, 적재 완료 → SC_DATA_LGLS.COMPLETE_RD
19 CompleteSC()
완료 신호 + 유휴 + 8초 경과. 반자동(11)은 DeleteJobNow()
25 → 09
20 ReReportComplete09() → RequestSrv()
처음 보는 09 는 즉시 F 전송, 이후 RE_REPORT_09_SEC 간격
21 frmMain.DeleteJobMst()
응답 수신 → 작업 삭제(이력 이관). 미응답이면 09 유지
09 → 삭제
LG 화학 1동 ECS | 입고 풀사이클
4

## Slide 5
출고 풀사이클 — 함수 호출 순서
JOB_TYP='2'. 출고는 S/C 가 먼저 움직인다. 랙 셀 → 출고대 126(C/V#13) 기준.
WCS_TASK_HOST
IO_TASK
WCS_TASK_CV / CvThread
WCS_TASK_CV / VehThread
01 ReadRequest() → Parsing() → ParseOorR()
O 전문 수신·파싱. 출발이 랙 셀이면 출고
02 IsValid*Station() → frmMain.InsertJobMst()
출발 셀과 도착 작업대 검증 후 JOB_MST INSERT
JOB_STATUS = 99
03 AcceptNewJob()
출고는 S/C 가 먼저 받는다
99 → 20
04 DriveSC()
크레인 유휴·출고 H/S·하차 트랙 빔·출고 2-deep·크레인당 1건
05 Cv2TryTakeForOut() (S/C#1)
입고 사용권·예약이 없을 때만 출고 예약. CV2_FAIR 판정
06 RequestCvDirection(103, "1")
C/V#2 방향이 출고가 아니면 DIR 기록 → 다음 사이클에 지시
07 UpdateScData() → UpdateJobStatusHs()
S/C 이송 명령 + 하차 트랙을 HS_TRACK_NO 에 기록
20 → 25
08 VehThread.ConsumeCommands()
S/C 에 출발 셀 / 도착 트랙 WRITE
09 VehThread.PollObservations()
하역 완료 → SC_DATA_LGLS.COMPLETE_RD 래치
10 CompleteSC()
출고 1차 완료(랙 셀 해제). 901 은 출고 유지 유예 OUT_HOLD_SEC
25 → 29
11 GetJobCompleteReport(29)
1차 완료보고 F 전송 → WC_STEP=1 (상태 유지)
12 LandScDrop() → LuggLandedTrack()
하차 트랙/짝 트랙 실물 확인. 없으면 LandedByCargoOnly() + StampHsTrackingForOut()
29 → 16
13 DriveRGV() → IsRtvBusyWithOwnJob()
RTV 1대 배타, 픽업 화물 소유·H/S 확인
14 UpdateRtvData() → UpdateJobStatusHs()
RTV 이송 명령(통로 → 출고대 RGV측 트랙)
16 → 35
15 ConsumeCommands() / PollObservations()
RTV 명령 WRITE, 하역 완료 → COMPLETE_RD
16 CompleteRGVReal()
출고도 여기서 끝내지 않는다 - 도착 기록 대기
35 → 39
17 CvStatusScenario() → UpdateCvData()
출고대 RGV측 트랙의 화물·작업번호를 CV_DATA 에 미러
18 LandRgvDrop() → LuggLandedTrack()
도착 트랙에 작업번호 실제 기록 확인. 반자동(12)은 DeleteJobNow()
39 → 09
19 ReReportComplete09() → RequestSrv()
F 전송 → 응답 시 frmMain.DeleteJobMst()
09 → 삭제
20 (보조) ReportOutStationArrival()
15 인 출고가 출고대에 도착 + RET_READY_RD=1
15 → 19
21 (보조) GetJobCompleteReport(19)
UpdateJobStatusTo('09') → F 전송 → 삭제. 실패 시 19 로 롤백
19 → 09
LG 화학 1동 ECS | 출고 풀사이클
5

## Slide 6
IO_TASK 스케줄러 — Thread_Doing() 1사이클
200ms 마다 아래 순서를 그대로 한 번 돈다 (왼쪽 열 → 오른쪽 열). Drive* 는 대기 상태 + 유휴 설비에만 작용하는 멱등 함수다.
접수
AcceptNewJob()
99 → 10(입고·이동) / 20(그 외)
① 구동 완료
CompleteCV()
출고 15 → 19 / 입고는 15 유지
CompleteSC()
입고 25 → 09 / 출고 25 → 29
CompleteRGVReal()
35 → 39 (COMPLETE_RD 소비)
CompleteRGVManual()
RTV 수동지시(9998) 정리
CompleteSCManual()
SC 수동지시(9999) 정리
② 착지 처리
LandRgvDrop()
입고 39 → 15/16, 출고 39 → 09
LandScDrop()
출고 29 → 16
호출하지 않는 함수 (주석 처리, 정의만 보존)
DeleteSemiFinished() - 반자동 완료 일괄 삭제. 09-16 비활성
(반자동은 완료 시점에 DeleteJobNow() 로 한 건씩 삭제)
MarkErrorJobStatus() - 이중입고/공출고 → 08/07
ResumeRedirectedJobs() - 재지정 06/05 → 새 셀 재개
"이 현장은 이중입고/공출고가 없다" (사용자 확인 09-16)
※ 2026-09-17 미사용 함수 13개 삭제, 체류 복구(시간 기반 자동 완료) 폐기
③ 구동 지시
SyncDualCvDirection()
122 출고 정합·입고 복귀, 103 은 모드 0/1
PromotePendingDirection()
HOST 입고 복귀 DIRW → DIR 승격
DriveCV()
10 → 15
DriveSC()
입고 15/16 · 출고 20 → 25
DriveRGV()
15/16 → 35
④ 마무리 · 감시
CheckStalledJobs()
체류 경고만 (1분 주기, 300초)
ReportOutStationArrival()
출고 15 + 출고대 신호 → 19
MonitorAlarm() → CheckAlarm()
CV/SC/RGV 새 알람 코드 로그
ConsumeForceComplete()
[강제완료] FCMP → 25→29 / 35→39
SweepOrphanVehicleData()
작업 없는 RTV/SC 지시 흔적 정리
SyncDisplayTyp()
표시용 작업구분 보강 (제어 미사용)
Heartbeat(true)
사이클 완주 → 상태표시줄 SCH 녹색
※ 사이클이 예외로 깨지면 Heartbeat(false) 후 DB 재연결을 시도한다.
※ Drive* 를 완료·착지 뒤에 한 번만 부르는 것은 방금 인계된 작업도 같은 호출이 잡기 때문이다.
※ ENV_IOSCH.INI [CNF] 값(CV2_DIR_MODE · CV2_FAIR · IN_HS_STATUS · OUT_HOLD_SEC 등)은 호출마다 읽어 재기동 없이 반영된다.
LG 화학 1동 ECS | 스케줄러 1사이클
6

## Slide 7
S/C#1 통로(C/V#2) 사용권 — 함수 흐름 ([CNF] CV2_DIR_MODE=2)
왼쪽 = 1호기 출고(DriveSC), 오른쪽 = 1호기행 입고(DriveRGV). 사용권은 작업 상태(DB)로 판정하고, 방향은 지시를 낼 때만 바꾼다.
WCS_TASK_HOST
IO_TASK
WCS_TASK_CV / CvThread
WCS_TASK_CV / VehThread
O1 DriveSC() - 1호기 출고 후보(20)
크레인 유휴·하차 트랙 빔 등 일반 게이트 통과
O2 Cv2TryTakeForOut() → GetSc1AisleToken()
입고 사용권(IN_TOK) 또는 입고 예약(20초)이면 보류
O3 CV2_FAIR=1 : GetJobInsDt() 비교
사용권이 비고 입고가 더 오래 기다렸으면 보류
O4 Cv2Reserve("1")
출고 예약 20초 (CV2_RESV_SEC) - 방향 반영 대기 중 선점 방지
O5 GetCvStockMode(103) ≠ 1 → RequestCvDirection()
Cv2TokenAllowsDir() 통과 시 CMD_RQ_ID=DIR 기록, 이번 사이클 종료
O6 CvChg_CMD_RQ_YN()
IsDualCvDirChangeHeld() 통과 → 방향 D 워드 WRITE → STOCK_MODE 갱신
O7 IsHsOn(RETHS) → UpdateScData()
다음 사이클에 크레인 지시 = 출고 사용권(25·29·16)
20 → 25
O8 출고 사용권 해제
RTV 가 출고 화물을 싣고 103/104 를 벗어남(35 + 통로 실물 없음)
I1 DriveRGV() - 1호기행 입고 후보(15/16)
CanDropInbound() · IsRtvBusyWithOwnJob() · 픽업 화물 소유 확인
I2 Cv2TryTakeForIn() → GetSc1AisleToken()
출고 사용권(OUT_TOK) 또는 출고 예약이면 보류
I3 CV2_FAIR=0 : 대기 출고 + Sc1Ready
1호기 자동·정상이고 대기 출고가 있으면 입고 양보 (FAIR=1 은 대기 시각 비교)
I4 Cv2Reserve("0")
입고 예약 20초
I5 GetCvStockMode(103) ≠ 0 → RequestCvDirection()
CMD_RQ_ID=DIR(0) 기록, 이번 사이클 종료
I6 CvChg_CMD_RQ_YN()
통로 출고 화물이 남아 있으면 보류, 없으면 방향 WRITE
I7 IsHsOn(DEPART/ARRIVE) → UpdateRtvData()
RTV 지시 = 입고 사용권(35·39, 15/16+통로 실물)
15/16 → 35
I8 DriveSC() 입고 지시
크레인 1호기에 입고 지시(25)를 주면 입고 사용권 해제
→ 25
모드 1(교착 때만) : RequestCvDirection → Cv2SwitchAllowed() - 현재 방향 점유 0 이면 전환, 크레인 25 가 아니고 CV2_STALL_SEC 무진행이면 CMD_RQ_ID=DIRF(즉시).
LG 화학 1동 ECS | C/V#2 통로 사용권
7

## Slide 8
방향 지시 공통 관문 — RequestCvDirection()
겸용대(C/V#2 103/104, C/V#11 121/122)의 자동 방향 지시는 모두 이 함수를 지난다. HOST 입고 복귀(DIRW)만 별도 경로.
호출하는 곳
SyncDualCvDirection()
122 출고 정합 / 입고 복귀
DriveCV()
122 행 출고 CV 지시 전 → 출고(1)
DriveSC()
1호기 지시 전 → 103 을 작업 방향으로
DriveRGV()
1호기행 입고 드롭 전 → 103 입고(0)
① 중복 억제
같은 방향 재지시는 DIR_REQ_HOLD_MS(15초) 동안 막는다. 반대 방향은 즉시
② IsManualDirHold()
운전 화면 수동 전환(MANUAL_DIR) 뒤 MANUAL_DIR_HOLD_SEC(120초) 동안 자동 지시 보류
③ 103 모드 2 : Cv2TokenAllowsDir()
상대 사용권·예약이 있으면 보류
③ 103 모드 1 : Cv2SwitchAllowed()
점유 0 이면 허용, 교착(CV2_STALL_SEC)이면 강제(bForceDir)
④ 그 외 : IsDualCvBusyWithJob()
현재 방향의 작업 화물이 겸용대에 있으면 보류
⑤ 입고(0) : IsDualStnClearForInbound()
122 : 121/122 빈 상태 3초 연속 + RecentOutboundArrivedAt() 15초 유예
⑥ UPDATE CV_DATA
CMD_RQ_ID = 'DIR' 또는 'DIRF', CMD_RQ_PARM = 방향, CMD_RQ_YN = 'Y'
① ~ ⑤ 중 하나라도 걸리면 false 를 돌려주고 호출부는 다음 사이클에 다시 시도한다.
PromotePendingDirection() (HOST M 전문 입고 복귀)
CMD_RQ_ID='DIRW' → 작업대·짝 트랙 빔 + (122) IsDualStnClearForInbound() → 'DIR'
CvThread.CvChg_CMD_RQ_YN() (설비 통신)
DIR : IsDualCvDirChangeHeld() 보류 가능 / DIRF · DIRM : 즉시 → D 워드 → STOCK_MODE
LG 화학 1동 ECS | 방향 지시 관문
8

## Slide 9
WCS_TASK_CV — CvThread.Thread_Doing() 1사이클
마스터 PLC 1소켓으로 15설비 슬롯을 순회한다. 한 바퀴가 약 16초라, 3초짜리 펄스는 DB 에서 놓칠 수 있다.
ScanPendingWork()
쓰기 대기 1회 스캔
PreloadStatusBlocks()
상태 구간 일괄 조회 (왕복 45→3회)
지시 걸린 설비 우선 정렬
m_setPendCmd / Od / Trk
슬롯 순회 후 CvMainAlarmBits()
M5501~M550D 과부하 → ERROR_CODE (사이클당 1회)
슬롯(설비) 하나마다 아래 6단계를 순서대로 수행한다. 실패가 소켓 끊김이면 전체 재접속, 데이터 문제면 그 설비만 건너뛴다.
1
GetFirstAddress(Idx)
그 설비의 CV_DATA 로 읽을 첫 주소를 구한다. 실패하면 이 설비만 skip
2
CvStatusScenario(Idx)
PLC 상태 READ → UpdateCvData() 로 CV_DATA 미러 (센서·작업번호·H/S·방향)
3
CvChg_CMD_RQ_YN(Idx)
CMD 지시 WRITE - 방향 전환 DIR / DIRF / DIRM (방향 D 워드, 부호는 [PLC] DIR_CODE)
4
CvChg_OD_RQ_YN(Idx)
OD 지시 WRITE (이송 명령)
5
CvEventCheck(Idx)
Load / Unload Complete 이벤트 ACK
6
CvTrackingWrite(Idx)
R 영역 작업번호 트래킹 WRITE (EncodeJobNoR / GetRTrackingAddr)
※ 공통 알람 비트 처리 CvAlarmCheck(1) 은 기본 건너뛴다(WCS_DB.INI [CNF] CV_GLOBAL_ALARM=1 일 때만) - S/C#1 알람은 VehThread 가 호기별로 처리한다.
※ 연속 통신 실패가 임계를 넘으면 소켓을 닫고 스레드를 종료한다 — SYS_MAIN.Thread_Tick 이 재생성해 접속 루프를 다시 돈다.
LG 화학 1동 ECS | C/V 통신 1사이클
9

## Slide 10
WCS_TASK_HOST — 수신 / 송신 함수
수신은 CSrvWork(서버, EcsComA.ini LocalPort), 송신은 CCliWork(클라이언트, RemoteIP:RemotePort)가 맡는다. 서로 다른 소켓이다.
수신 — CSrvWork
ReadRequest()
CheckHeader() / CheckBody() 로 헤더·본문 길이 확인
Parsing()
전문 종류 판별 후 분기. 수신 로그 InsertHostIfLog()
ParseOorR()
O = 작업지시(66) / R = 재지정(31). InsertJobMst() 로 작업 생성
ParseCancel()
D = 작업 취소 — 상태 99 / 10 / 20 만 대상
ParseModeChange() → SetCvDirection()
M = 모드 전환(7). 출고 DIR 즉시 / 입고 DIRW(대기)
MakeResponse() → SendSock()
응답 전문 회신 (정상 또는 반려 사유코드)
송신 — CCliWork.GetSendData() 매 주기
GetStatusReport()
S = 상태 변경 시 + 30초 주기 상태보고
GetErrorReport()
E = 설비 에러보고. 새 에러(HOST_ERR_SEND_YN=N)만
IsEquip_ERROR_Modified()
ErrorKind : 73·74 → 1, 75 → 3, 그 밖 0
└
GetJobCompleteReport()
F = 완료보고. 대상 상태 19 / 29
IsJobExist(nJobStatus)
출고 29 는 1차 보고만(WC_STEP=1)
└
UpdateJobStatusTo('09') → RequestSrv()
응답 시 DeleteJobMst(), 실패 시 롤백
└
ReReportComplete09()
09 작업 : 즉시 → RE_REPORT_09_SEC 간격 재보고
GetLoadArrivalReport()
도착보고 - 대상 상태 12
└ 표시는 위 함수가 내부에서 부르는 함수다.
※ 무게보고(U)·빈파렛트 요청(P)은 이 현장이 재고를 관리하지 않아 발신하지 않는다
(송신 함수 자체를 정리했다).
※ 반자동·수동(작업구분 10~15, 작업번호 9000번대)은 완료 보고 대상이 아니다.
LG 화학 1동 ECS | 상위 통신 함수
10

## Slide 11
알람 · 에러 — 함수 흐름 (PLC 알람 리스트 2026-09-17)
설비 통신이 알람을 코드로 기록하고, 상위 통신이 E 전문으로 보고한다. 스케줄러는 로그만 남기고 에러 설비를 지시에서 뺀다.
WCS_TASK_HOST
IO_TASK
WCS_TASK_CV / CvThread
WCS_TASK_CV / VehThread
01 VehThread.PollObservations() (S/C)
알람코드 워드 → ERR_CODE_RD. [CNF] SC_ERR_CODE_BLOCK 0=워드 상시(현장)
02 ReadRgvAlarmBitCode() (RGV)
코드 워드가 0 이면 M5601~M560F 중 가장 낮은 켜진 비트의 코드
03 InsertEqpErrHis()
새 에러 → EQP_ERR_HIS 적재, HOST_ERR_SEND_YN = N
04 CvThread.CvMainAlarmBits()
M5501~M550D → CV_DATA.ERROR_CODE '0119'~'0131'. [CNF] MAIN_ALM_BITS
05 UpdateEQMT_ERR_LOG()
메인 C/V 과부하 발생 → EQP_ERR_HIS 적재
06 MonitorAlarm() → CheckAlarm()
CV / SC / RGV 의 새 알람 코드를 로그로만 남긴다
07 DriveCV() / DriveSC() / DriveRGV()
에러 코드가 있는 설비·라인(IsCvError)에는 지시하지 않는다
08 GetErrorReport(EQP_TYP)
CV / SC / RTV 순서로 새 에러를 찾는다
09 IsEquip_ERROR_Modified()
EQP_ECD_MST(SC_LGLS) · modDefApp.IsCodeIn() 으로 ErrorKind 판정
10 RequestSrv() — E 전문
DeviceClass · DeviceNo · ErrorKind · ErrorCode · 작업번호 · 셀
11 (호출 안 함) MarkErrorJobStatus()
이중입고/공출고 → 08/07 상태 표시. "이 현장 없음"(09-16)
12 (호출 안 함) ResumeRedirectedJobs()
상위 R 재지정(06/05) → 새 셀로 재개. 정의만 보존
ErrorKind 판정 코드 (EcsComA.ini [Host])
ScDualCodes = 73,74 (좌/우측 렉 이중입고 → 1) ScEmptyCodes = 75 (공출고 → 3) ScInFailCodes / ScOutFailCodes = 없음 그 밖 → 0 (기계적)
크레인 코드표 구분 ScErrCodeType = SC_LGLS (종전 SC_SFA 의 54·55 / 58·59 는 이 현장 코드가 아니다)
설비 에러 해제는 설비(조작반)에서 한다. 운전 화면에는 에러 해제 기능이 없다.
LG 화학 1동 ECS | 알람 · 에러 흐름
11

## Slide 12
예외 · 정리 함수 — 체류 / 강제완료 / 잔류 정리
완료는 설비 신호로만 판정한다. 시간 기반 자동 완료(체류 복구)는 2026-09-17 폐기했다.
CheckStalledJobs()
1분 주기. 19/29 가 아닌 작업이 JOB_STALL_WARN_SEC(300초) 넘게 멈추면 경고만 남긴다
CleanupAutoTimeSets()
JOB_MST 에 없는 작업번호를 시간 기반 허용·사용 이력에서 지운다
AutoTimeProcEnabled()
COMMON_CODE SCH_OPT/AUTO_TIME = 'Y' 일 때만 CompleteSC/CompleteRGVReal 의 경과시간 분기를 연다(기본 N)
ConsumeForceComplete()
운전 화면 [강제완료](FCMP) 소비 → ForceCompleteSc() 25→29 / ForceCompleteRtv() 35→39
ForceCompleteSc() / ForceCompleteRtv()
설비가 화물을 들고 있으면 처리하지 않는다 (사람이 이미 내려놓았다는 전제)
SweepOrphanVehicleData()
지시 소비 · 차상 빔 · 유휴 · JOB_MST 에 없음 → ClearRvData() / ClearScOd() / ResetScComplete()
CompleteRGVManual() / CompleteSCManual()
수동지시 9998 / 9999 완료 신호 → 지시 흔적 정리, 이력 로그
DeleteJobNow()
반자동 입고(11) 크레인 완료 · 반자동 출고(12) RTV 도착 기록 확인 시 즉시 삭제 (상위 보고 없음)
※ 체류 경고가 뜨면 설비 상태와 화물 위치를 사람이 확인한다. 작업정보를 자동으로 지우면 실물 위치를 되찾을 길이 없다(유령 재고 방지).
LG 화학 1동 ECS | 예외 · 정리 함수
12